## Slide 1: 网络参考模型

## Slide 2
数字化时代，各种信息以数据的形式充斥着我们的生活。什么是数据？数据又是如何传递的？
本章我们将通过网络参考模型去简单了解数据的“一生”。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  理解数据的定义及传递过程
  理解网络参考模型概念及优势
  了解常见的标准协议
  掌握数据封装与解封装过程

## Slide 4
应用和数据
网络参考模型与标准协议
数据通信过程

## Slide 5: 故事的起源 - 应用
应用的存在，是为了满足人们的各种需求，比如访问网页，在线游戏，在线视频等。
伴随着应用会有信息的产生。比如文本，图片，视频等都是信息的不同呈现方式。
应用
信息

## Slide 6: 应用的实现 - 数据
数据的产生
  在计算机领域，数据是各种信息的载体。
数据传输
  大部分应用程序所产生的数据需要在不同的设备之间传递。
一个应用程序是否需要完成数据的产生到传递的整个过程呢？
数据
网络
Notes: 计算机只能识别0和1的组成的电子数据(digital data)。它不具备读取各种信息的能力，所以信息需要通过一定的规则翻译成数据。
而对人来说，我们不具备读取电子数据的能力，所以在读取信息的时候，需要将数据转成人能理解的信息。
对于一名网络工程师来说，需要更关注数据的端到端传递的过程。

## Slide 7
应用和数据
网络参考模型与标准协议
数据通信过程

## Slide 8: OSI参考模型
7. 应用层 | 对应用程序提供接口。
6. 表示层 | 进行数据格式的转换，以确保一个系统生成的应用层数据能够被另外一个系统的应用层所识别和理解。
5. 会话层 | 在通信双方之间建立、管理和终止会话。
4. 传输层 | 建立、维护和取消一次端到端的数据传输过程。控制传输节奏的快慢，调整数据的排序等等。
3. 网络层 | 定义逻辑地址；实现数据从源到目的地的转发。
2. 数据链路层 | 将分组数据封装成帧；在数据链路上实现数据的点到点、或点到多点方式的直接通信；差错检测。
1. 物理层 | 在媒介上传输比特流；提供机械的和电气的规约。
Notes: OSI 模型(Open Systems Interconnection Model)，由国际化标准组织ISO (The International Organization for Standardization ) 收录在ISO 7489标准中并于1984年发布。
OSI参考模型又被称为七层模型，由下至上依次为：
  物理层：在设备之间传输比特流，规定了电平、速度和电缆针脚等物理特性。
  数据链路层：将比特组合成字节，再将字节组合成帧，使用链路层地址（以太网使用MAC地址）来访问介质，并进行差错检测。
  网络层：定义逻辑地址，供路由器确定路径，负责将数据从源网络传输到目的网络。
  传输层：提供面向连接或非面向连接的数据传递以及进行重传前的差错检测。
  会话层：负责建立、管理和终止表示层实体之间的通信会话。该层的通信由不同设备中的应用程序之间的服务请求和响应组成。
  表示层：提供各种用于应用层数据的编码和转换功能，确保一个系统的应用层发送的数据能被另一个系统的应用层识别。
  应用层：OSI参考模型中最靠近用户的一层，为应用程序提供网络服务。

## Slide 9: TCP/IP参考模型
因为OSI协议栈比较复杂，且TCP和IP两大协议在业界被广泛使用，所以TCP/IP参考模型成为了互联网的主流参考模型。
应用层
主机到主机层
英特网层
网络接入层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
TCP/IP标准模型
OSI模型
TCP/IP对等模型
Notes: TCP/IP模型在结构上与OSI模型类似，采用分层架构，同时层与层之间联系紧密。
TCP/IP标准参考模型将OSI中的数据链路层和物理层合并为网络接入层，这种划分方式其实是有悖于现实协议制定情况的，故融合了TCP/IP标准模型和OSI模型的TCP/IP对等模型被提出，后面的讲解也都将基于这种模型。

## Slide 10: TCP/IP常见协议
TCP/IP协议栈定义了一系列的标准协议。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Telnet | FTP | TFTP | SNMP
HTTP | SMTP | DNS | DHCP
TCP | UDP
ICMP | IGMP
IP | 
PPPoE | 
Ethernet | PPP
``````
Notes: 应用层
  HTTP（Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议）：用来访问在网页服务器上的各种页面。
  FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）：为文件传输提供了途径，它允许数据从一台主机传送到另一台主机上。
  DNS（Domain Name Service，域名称解析服务）：用于实现从主机域名到IP地址之间的转换。
传输层
  TCP （Transmission Control Protocol，传输控制协议） ：为应用程序提供可靠的面向连接的通信服务。目前，许多流行的应用程序都使用TCP。
  UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）：提供了无连接通信，且不对传送数据包进行可靠性的保证。
网络层
  IP（Internet Protocol，互联网协议）：将传输层的数据封装成数据包并完成源站点到目的站点的转发，提供无连接的、不可靠的服务。
  IGMP（Internet Group Management Protocol，因特网组管理协议）：负责IP组播成员管理的协议。它用来在IP主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。
  ICMP（Internet Control Message Protocol，网际报文控制协议）：基于IP协议在网络中发送控制消息，提供可能发生在通信环境中的各种问题反馈。通过这些信息，使管理者可以对所发生的问题作出诊断，然后采取适当的措施解决。
数据链路层
  PPP（Point-to-Point Protocol，点对点协议）：一种点对点模式的数据链路层协议，多用于广域网。
  Ethernet( 以太网协议 )：一种多路访问广播型数据链路层协议，是当前应用最为广泛的局域网技术。
  PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet，以太网承载PPP协议）：PPPoE提供通过简单桥接访问设备（接入设备）把一个网络的多个主机连接到远程访问集中器的功能。常见的应用有家庭宽带拨号上网。

## Slide 11: 常见协议标准化组织
IETF(Internet Engineering Task Force)
  负责开发和推广互联网协议（特别是构成TCP/IP协议族的协议）的志愿组织，通过RFC发布新的或者取代老的协议标准。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
  IEEE制定了全世界电子、电气和计算机科学领域30%左右的标准，比较知名的有IEEE802.3(Ethernet)、IEEE802.11(WiFi)等。
ISO(International Organization for Standardization)
  在制定计算机网络标准方面，ISO是起着重大作用的国际组织，如OSI模型，定义于ISO/IEC 7498-1。

## Slide 12: 应用层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层为应用软件提供接口，使应用程序能够使用网络服务。应用层协议会指定使用相应的传输层协议，以及传输层所使用的端口等。
应用层的PDU被称为Data（数据）。
应用层 (Data)
传输层
网络层
数据链路层
物理层
HTTP 80 (TCP) 超文本传输协议，提供浏览网页服务
Telnet 23 (TCP) 远程登陆协议，提供远程管理服务
FTP 20、21 (TCP) 文件传输协议，提供互联网文件资源共享服务
SMTP 25 (TCP) 简单邮件传输协议，提供互联网电子邮件服务
TFTP 69 (UDP) 简单文件传输协议，提供简单的文件传输服务
Notes: TCP/IP每一层都让数据得以通过网络进行传输，这些层之间使用PDU（Packet Data Unit，协议数据单元）彼此交换信息，确保网络设备之间能够通信。
不同层的PDU中包含有不同的信息，因此PDU在不同层被赋予了不同的名称。

## Slide 13: 常见应用层协议 - FTP
FTP（File Transfer Protocol）是一个用于从一台主机传送文件到另一台主机的协议，用于文件的“下载”和“上传”，它采用C/S（Client/Server）结构。
FTP客户端
FTP服务器
FTP服务器：运行FTP服务的设备。提供远程客户端访问和操作的功能，用户可以通过FTP客户端程序登录到服务器上，访问设备上的文件。
FTP客户端：提供本地设备对远程服务器的文件进行操作的命令。用户在PC上通过应用程序作为FTP Client，并与FTP服务器建立连接后，可以对FTP Server上的文件进行操作。
网络
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 14: 常见应用层协议 - Telnet
Telnet是数据网络中提供远程登录服务的标准协议。 Telnet为用户提供了在本地计算机上完成远程设备工作的能力。
用户通过Telnet客户端程序连接到Telnet服务器。用户在Telnet客户端中输入命令，这些命令会在服务器端运行，就像直接在服务端的控制台上输入一样。
Telnet客户端
AP
Router
SW
Firewall
Server
…..
Telnet服务器
网络
Telnet连接
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 15: 常见应用层协议 - HTTP
HTTP（HyperText Transfer Protocol）是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。设计HTTP最初的目的是为了提供一种发布和接收HTML页面的方法。
HTTP客户端
HTTP服务器
访问：www.huawei.com
返回该页面的HTML文件
网络
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 16: 传输层
传输层协议接收来自应用层协议的数据，封装上相应的传输层头部，帮助其建立“端到端”（Port to Port）的连接。
传输层的PDU被称为Segment（段）。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
传输层协议：
  TCP：一种面向连接的、可靠的传输层通信协议，由IETF的RFC 793定义。
  UDP：一种简单的无连接的传输层协议，由IETF的RFC 768定义。
应用层
传输层 （Segment）
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 17: TCP和UDP – 端口号
HTTP客户端
HTTP服务器
Network
TCP端口1024
TCP端口1231
HTTP应用
Telnet
门牌号：2.2.2.2（IP地址）
TCP端口80
TCP端口23
HTTP应用
Telnet
客户端使用的源端口一般随机分配，目标端口则由服务器的应用指定；
源端口号一般为系统中未使用的，且大于1023；
目的端口号为服务端开启的应用（服务）所侦听的端口，如HTTP缺省使用80。
WEB浏览器
HTTP服务器
HTTP
载荷
源IP：1.1.1.1
目的IP：2.2.2.2
源端口号：1024
目的端口号：80
IP头部
TCP头部
门牌号：1.1.1.1（IP地址）
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 18: 网络层
传输层负责建立主机之间进程与进程之间的连接，而网络层则负责数据从一台主机到另外一台主机之间的传递。
网络层的PDU被称为Packet（包）。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层也叫Internet层
    负责将分组报文从源主机发送到目的主机 。
网络层作用
    为网络中的设备提供逻辑地址。
    负责数据包的寻径和转发。
    常见协议如IPv4，IPv6、ICMP，IGMP等。
应用层
传输层
网络层 （Packet）
数据链路层
物理层
Notes: IPv4( Internet Protocol Version 4)，简称IP，是目前应用最广泛的网络层协议。

## Slide 19: 网络层协议工作过程
数据包的封装过程
基于网络层地址的报文转发过程
PC1
PC2
PC完成IP头部(信封)的封装。
主要是源目IP地址字段。
源设备发出的报文会在其网络层头部携带该报文的源及目的设备的网络层地址；
具备路由功能的网络设备（例如路由器等）会维护路由表（相当于它的地图）；
当这些网络设备收到报文时，会读取其网络层携带的目的地址，并在其路由表中查询该地址，找到匹配项后，按照该表项的指示转发数据。
Router1
G0/0/0
G0/0/1
网络A
Router1的路由表 | 
网络 | 出接口
网络A | G0/0/1
… | …
… | …
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
信件：上层（例如传输层）提交的数据
信封：IP报文头部
发件人：源IP地址
收件人：目的IP地址
Notes: 当采用IP作为网络层协议时，通信的双方都会被分配到一个“独一无二”的IP地址来标识自己。IP地址可被写成32位的二进制整数值形式，但为了方便人们阅读和分析，它通常被写成点分十进制的形式，即四个字节被分开用十进制表示，中间用点分隔，比如192.168.1.1。
IP数据包的封装与转发：
  网络层收到上层（如传输层）协议传来的数据时候，会封装一个IP报文头部，并且把源和目的IP地址都添加到该头部中。
  中间经过的网络设备（如路由器），会维护一张指导IP报文转发的“地图”——路由表，通过读取IP数据包的目的地址，查找本地路由表后转发IP数据包。
  IP数据包最终到达目的主机，目的主机通过读取目的IP地址确定是否接受并做下一步处理。
除了IP协议外，网络层中还有如OSPF、IS-IS、BGP等各种路由协议帮助路由器建立路由表，ICMP帮忙进行网络的控制和状态诊断。

## Slide 20: 数据链路层
数据链路层位于网络层和物理层之间，可以向网络层的IP、IPv6等协议提供服务。数据链路层的PDU被称为Frame（帧）。
以太网（Ethernet）是最常见的数据链路层协议。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
数据链路层位于网络层和物理层之间：
  数据链路层向网络层提供“段内通信”。
  负责组帧、物理编址、差错控制等功能。
  常见的数据链路层协议有：以太网、PPPoE、PPP等。
应用层
传输层
网络层
数据链路层 （Frame）
物理层

## Slide 21: 以太网与MAC地址
姓名：主机A
MAC地址/以太网地址/物理地址：
以太网定义
主机A
主机B
主机C
主机D
交换机A
交换机B
网络A
以太网是一种广播式数据链路层协议，支持多点接入。
个人电脑的网络接口遵循的就是以太网标准。
一般情况下，一个广播域对应着一个IP网段。
以太网MAC地址
主机A
MAC (Media Access Control)地址在网络中唯一标识一个网卡，每个网卡都需要且会有唯一的一个MAC地址。
MAC用于在一个IP网段内，寻址找到具体的物理设备。
工作在数据链路层的设备。例如以太网交换机，会维护一张MAC地址表，用于指导数据帧转发。
我一出厂就有专属的MAC地址了。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: MAC地址由48比特（6个字节）长，12位的16进制数字组成。例如：48-A4-72-1C-8F-4F

## Slide 22: 物理层
数据到达物理层之后，物理层会根据物理介质的不同，将数字信号转换成光信号、电信号或者是电磁波信号。
物理层的PDU被称为比特流（Bitstream）。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
物理层位于模型的最底层：
  负责比特流在介质上的传输。
  规范了线缆、针脚、电压、接口等物理特性规范。
  常见的传输介质有：双绞线、光纤、电磁波等。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层 （Bitstream）

## Slide 23: 常见传输介质
通过光纤传输数据
RJ45连接器
双绞线
光纤
光模块
手机
笔记本电脑
平板
无线路由器
同/异步串口线缆：左 V.24 右 V.35
1
2
3
4
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
终端和无线路由器之间通过无线信号传输数据
通过双绞线传输数据
通过串口线缆线传输数据
Notes: 双绞线：当今以太网最常见的传输介质，按照抗电磁干扰能力还可以分为：
  STP-屏蔽双绞线
  UTP-非屏蔽双绞线
光纤传输，按照功能部件可分为：
  光纤：光传输介质，简单的说，就是一根玻璃纤维，用于约束光传输的通道。
  光模块：将电信号与光信号互转的器件，产生光信号。
串口电缆在WAN（Wide Area Network，广域网）中大规模使用，根据WAN线路类型不同，串口电缆在设备上连接的接口类型也不同：异/同步串口、ATM接口、POS接口、CE1/PRI接口等。
无线信号的传输可以通过电磁波进行，例如：无线路由器将数据通过调制以电磁波发送出去，移动终端的无线网卡将电磁波解调，得到数据，完成从无线路由器到移动终端的数据传输。

## Slide 24
应用和数据
网络参考模型与标准协议
数据通信过程

## Slide 25: 发送方数据封装
www.huawei.com
应用层
DATA
物理层
传输层
TCP Header | DATA
网络层
IP Header | Payload
数据链路层
Eth Header | Payload | FCS
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ……
传输介质
段 Segment
包 Packet
帧 Frame
位 Bit
数据 Data
传输介质
Notes: 假设你正在通过网页浏览器访问华为官网，当你输入完网址，敲下回车后，计算机内部会发生下列事情：
  1. IE浏览器(应用程序)调用HTTP(应用层协议)，完成应用层数据的封装(图中DATA还应包括HTTP头部，此处省略) 。
  2. HTTP依靠传输层的TCP进行数据的可靠性传输，将封装好的数据传递到TCP模块。
  3. TCP模块给应用层传递下来的Data添加上相应的TCP头部信息(源端口、目的端口等)。此时的PDU被称作Segment(段)。
  4. 在IPv4网络中，TCP模块会将封装好的Segment传递给网络层的IPv4模块(若在IPv6环境，会交给IPv6模块进行处理)。
  5. IPv4模块在收到TCP模块传递来的Segment之后，完成IPv4头部的封装，此时的PDU被称为Packet(包)。
  6. 由于使用了Ethernet作为数据链路层协议，故在IPv4模块完成封装之后，会将Packet交由数据链路层的Ethernet模块(例如以太网卡)处理。
  7. Ethernet模块在收到IPv4模块传递来的Packet之后，添加上相应的Ethernet头部信息和FCS帧尾，此时的PDU被称为Frame(帧)。
  8. 在Ethernet模块封装完毕之后，会将数据传递到物理层。
  9. 根据物理介质的不同，物理层负责将数字信号转换成电信号，光信号，电磁波(无线)信号等。
  10. 转换完成的信号在网络中开始传递。

## Slide 26: 中间网络数据传输
封装好的完整数据，将会在网络中被传递。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
数据
数据
Notes: 一般情况下：
  网络中的二层设备（如以太网交换机）只会解封装数据的二层头部，根据二层头部的信息进行相应的“交换”操作。
  网络中的三层设备（如路由器）只会解封装到三层头部，并且根据三层头部的信息进行相应的“路由”操作。
  注：“交换”和“路由”的详细细节和原则，将会在后面的课程中详细介绍。

## Slide 27: 接收方数据解封装
DATA
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ……
Payload
Eth Header
FCS
Payload
IP Header
DATA
TCP Header
WEB服务器
应用层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
段 Segment
包 Packet
帧 Frame
位 Bit
数据 Data
传输介质
Notes: 经过中间网络传递之后，数据最终到达目的服务器。根据不同的协议头部的信息，数据将被一层层的解封装并做相应的处理和传递，最终交由WEB服务器上的应用程序进行处理。

## Slide 28
不论是OSI参考模型还是TCP/IP参考模型，都采用了分层的设计理念。
  各个层次之间分工、界限明确，有助于各个部件的开发、设计和故障排除
  通过定义在模型的每一层实现什么功能，鼓励产业的标准化
  通过提供接口的方式，使得各种类型的网络硬件和软件能够相互通信，提高兼容性
数据的产生与传递，需要各模块之间相互协作，同时每个模块又需要“各司其职”。

## Slide 29
分层模型的概念有什么好处？
常见的应用层、传输层、网络层、数据链路层有哪些协议？
Notes: 答案：
  各个层次之间分工、界限明确，有助于各个部件的开发、设计和故障排除。
  通过定义在模型的每一层实现什么功能,鼓励产业的标准化。
  通过提供接口的方式，使得各种类型的网络硬件和软件能够相互通信，提高兼容性。
答案：
  应用层：HTTP、FTP、Telnet等
  传输层：UDP、TCP
  网络层：IP、ICMP等
  数据链路层：Ethernet、PPP、PPPoE等