## Slide 1: 常用协议

## Slide 2
TCP/UDP
ARP
ICMP

## Slide 3: 传输层
传输层协议接收来自应用层协议的数据，封装上相应的传输层头部，帮助其建立“端到端”（Port to Port）的连接。
传输层的PDU被称为Segment（段）。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
传输层协议：
  TCP：一种面向连接的、可靠的传输层通信协议，由IETF的RFC 793定义。
  UDP：一种简单的无连接的传输层协议，由IETF的RFC 768定义。
应用层
传输层 （Segment）
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 4: TCP和UDP – 报文格式
TCP头部
20 Byte
UDP头部
8 Byte
Source port (16) |  |  | Destination port (16)
Sequence number (32) |  |  | 
Acknowledgement number (32) |  |  | 
Header length (4) | Reserved (6) | Control bits (6) | Window (16)
Checksum (16) |  |  | Urgent (16)
Options |  |  | 
Data (varies) |  |  | 
Source port (16) | Destination port (16)
Length (16) | Checksum (16)
Data (if any) | 
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: TCP报文头部：
  Source Port：源端口，标识哪个应用程序发送。长度为16比特。
  Destination Port目：的端口，标识哪个应用程序接收。长度为16比特。
  Sequence Number：序号字段。TCP链接中传输的数据流每个字节都编上一个序号。序号字段的值指的是本报文段所发送数据的第一个字节的序号。长度为32比特。
  Acknowledgment Number：确认序列号，是期望收到对方下一个报文段数据的第1个字节的序号，即上次已成功接收到的数据段的最后一个字节数据的序号加1。只有Ack标识为1，此字段有效。长度为32比特。
  Header Length：头部长度，指出TCP报文头部长度，以32比特（4字节）为计算单位。若无选项内容，则该字段为5，即头部为20字节。
  Reserved：保留，必须填0。长度为6比特。
  Control bits：控制位，包含FIN、ACK、SYN等标志位，代表不同状态下的TCP数据段。
  Window：窗口TCP的流量控制，这个值表明当前接收端可接受的最大的数据总数（以字节为单位）。窗口最大为65535字节。长度为16比特。
  Checksum：校验字段，是一个强制性的字段，由发端计算和存储，并由收端进行验证。在计算检验和时，要包括TCP头部和TCP数据，同时在TCP报文段的前面加上12字节的伪头部。长度为16比特。
  Urgent:紧急指针，只有当URG标志置1时紧急指针才有效。TCP的紧急方式是发送端向另一端发送紧急数据的一种方式。紧急指针指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。长度为16比特。
  Options：选项字段（可选），长度为0-40字节。
UDP报文头部：
  Source Port:源端口，标识哪个应用程序发送。长度为16比特。
  Destination Port:目的端口，标识哪个应用程序接收。长度为16比特。
  Length:该字段指定UDP报头和数据总共占用的长度。可能的最小长度是8字节，因为UDP报头已经占用了8字节。由于这个字段的存在，UDP报文总长不可能超过65535字节（包括8字节的报头，和65527字节的数据）。
  Checksum:覆盖UDP头部和UDP数据的校验和，长度为16比特。

## Slide 5: TCP和UDP – 端口号
HTTP客户端
HTTP服务器
Network
TCP端口1024
TCP端口1231
HTTP应用
Telnet
门牌号：2.2.2.2（IP地址）
TCP端口80
TCP端口23
HTTP应用
Telnet
客户端使用的源端口一般随机分配，目标端口则由服务器的应用指定；
源端口号一般为系统中未使用的，且大于1023；
目的端口号为服务端开启的应用（服务）所侦听的端口，如HTTP缺省使用80。
WEB浏览器
HTTP服务器
HTTP
载荷
源IP：1.1.1.1
目的IP：2.2.2.2
源端口号：1024
目的端口号：80
IP头部
TCP头部
门牌号：1.1.1.1（IP地址）
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 6: TCP的建立 - 三次握手
PC1
1.1.1.1:1024
PC2
2.2.2.2:23
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=a Ack=0
(Flags:SYN置位)
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=b Ack=a+1
(Flags:SYN置位,ACK置位)
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=a+1 Ack=b+1
(Flags:SYN置位)
IP头部
TCP头部
任何基于TCP的应用，在发送数据之前，都需要由TCP进行“三次握手”建立连接。
TCP连接已建立
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: TCP连接建立的详细过程如下：
  由TCP连接发起方（图中PC1），发送第一个SYN位置1的TCP报文。初始序列号a为一个随机生成的数字，因为没收到过来自PC2的任何报文，所以确认序列号为0 ；
  接收方（图中PC2）接收到合法的SYN报文之后，回复一个SYN和ACK置1的TCP报文。初始序列号b为一个随机生成的数字，同时因为此报文是回复给PC1的报文，所以确认序列号为a+1；
  PC1接收到PC2发送的SYN和ACK置位的TCP报文后，回复一个ACK置位的报文，此时序列号为a+1,确认序列号为b+1。PC2收到之后，TCP双向连接建立。

## Slide 7: TCP的序列号与确认序列号
TCP使用序列号和确认序列号字段实现数据的可靠和有序传输。
PC1
1.1.1.1:1024
PC2
2.2.2.2:23
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=b+1
Ack=a+1+12
载荷
长度=0Byte
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=a+13
Ack=b+1
载荷
长度=66Byte
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=b+1
Ack=a+12+66
载荷
长度=0Byte
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=a+1
Ack=b+1
载荷
长度=12Byte
IP头部
TCP头部
思考：为什么PC1所发报文的Ack字段没有增长？
待发送数据
1
2
3
4
5
6
……
TCP连接已建立
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 假设PC1要给PC2发送一段数据，传输过程如下：
  1. PC1将全部待TCP发送的数据按照字节为单位编上号。假设第一个字节的编号为“a+1”，第二个字节的序号为“a+2”，依次类推。
  2. PC1会把每一段数据的第一个字节的编号作为序列号（Sequence number），然后将TCP报文发送出去。
  3. PC2在收到PC1发送来的TCP报文后，需要给予确认同时请求下一段数据，如何确定下一段数据呢？序列号( a+1 )+载荷长度=下一段数据的第一个字节的序号（a+1+12）
  4. PC1在收到PC2发送的TCP报文之后，发现确认序列号为“a+1+12” ，说明“a+1”到“a+12”这一段的数据已经被接受，需要从“a+1+12”开始发送。
为了提升发送效率，也可以一次性发送多段数据，由接收方统一确认。

## Slide 8: TCP的窗口滑动机制
TCP通过滑动窗口机制来控制数据的传输速率。
seq=100 win=3 flags=SYN
seq=200 Ack=101 win=3 flags=SYN,ACK
接收方的缓冲区
seq=101 Ack=201 win=3 flags=SYN,ACK
seq=101 win=3
seq=102 win=3
seq=103 win=3
Ack=104 win=1 flags=ACK
seq=104 win=3
三次握手
发送数据
PC1
PC2
思考：为什么PC1所发报文的Win字段没有变化？
待发送数据
1
2
3
4
5
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 1. 在TCP三次握手建立连接时，双方都会通过Window字段告诉对方本端最大能够接受的字节数（也就是缓冲区大小）。
2. 连接建立成功之后，发送方会根据接受方宣告的Window大小发送相应字节数的数据。
3. 接受方接受到数据之后会放在缓冲区内，等待上层应用来取走缓冲的数据。若数据被上层取走，则相应的缓冲空间将被释放。
4. 接收方根据自身的缓存空间大小通告当前的可以接受的数据大小( Window )。
5. 发送方根据接收方当前的Window大小发送相应数量的数据。

## Slide 9: TCP的关闭 - 四次挥手
当数据传输完成，TCP需要通过“四次挥手”机制断开TCP连接，释放系统资源。
PC1
1.1.1.1:1024
PC2
2.2.2.2:23
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=101 Ack=301
(Flags:FIN置位,ACK置位)
IP头部
TCP头部
发送FIN请
求断开连接
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=301 Ack=102
(Flags:ACK置位)
发送ACK
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=301 Ack=102
(Flags:FIN置位,ACK置位)
发送FIN请求断开连接
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=102 Ack=302
(Flags:ACK置位)
发送ACK
TCP连接已建立
TCP报文交互
TCP连接已断开
1
2
3
4
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: TCP支持全双工模式传输数据，这意味着同一时刻两个方向都可以进行数据的传输。在传输数据之前，TCP通过三次握手建立的实际上是两个方向的连接，因此在传输完毕后，两个方向的连接必须都关闭。如图所示：
  1. 由PC1发出一个FIN字段置”1 ”的不带数据的TCP段；
  2. PC2收到PC1发来的FIN置位的TCP报文后，会回复一个ACK置位的TCP报文。
  3. 若PC2也没有需要发送的数据，则直接发送FIN置位的TCP报文。假设此时PC2还有数据要发送，那么当PC2发送完这些数据之后会发送一个FIN置位的TCP报文去关闭连接。
  4. PC1收到FIN置位的TCP报文，回复ACK报文，TCP双向连接断开。

## Slide 10
TCP/UDP
ARP
ICMP

## Slide 11: 数据链路层
数据链路层位于网络层和物理层之间，可以向网络层的IP、IPv6等协议提供服务。数据链路层的PDU被称为Frame（帧）。
以太网（Ethernet）是最常见的数据链路层协议。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
数据链路层位于网络层和物理层之间：
  数据链路层向网络层提供“段内通信”。
  负责组帧、物理编址、差错控制等功能。
  常见的数据链路层协议有：以太网、PPPoE、PPP等。
应用层
传输层
网络层
数据链路层 （Frame）
物理层

## Slide 12: 以太网与MAC地址
姓名：主机A
MAC地址/以太网地址/物理地址：
以太网定义
主机A
主机B
主机C
主机D
交换机A
交换机B
网络A
以太网是一种广播式数据链路层协议，支持多点接入。
个人电脑的网络接口遵循的就是以太网标准。
一般情况下，一个广播域对应着一个IP网段。
以太网MAC地址
主机A
MAC (Media Access Control)地址在网络中唯一标识一个网卡，每个网卡都需要且会有唯一的一个MAC地址。
MAC用于在一个IP网段内，寻址找到具体的物理设备。
工作在数据链路层的设备。例如以太网交换机，会维护一张MAC地址表，用于指导数据帧转发。
我一出厂就有专属的MAC地址了。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: MAC地址由48比特（6个字节）长，12位的16进制数字组成。例如：48-A4-72-1C-8F-4F

## Slide 13: 地址解析协议 (ARP)
ARP （Address Resolution Protocol）地址解析协议：
  根据已知的IP地址解析获得其对应的MAC地址。
192.168.1.1/24
3C-52-82-49-7E-9D
192.168.1.2/24
48-A4-72-1C-8F-4F
Host A
Host B
ARP请求报文
ARP响应报文
目的IP地址：192.168.1.2
目的MAC地址：？
源IP地址：192.168.1.2
源MAC地址：48-A4-72-1C-8F-4F
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议）是根据IP地址获取数据链路层地址的一个TCP/IP协议。
ARP是IPv4中必不可少的一种协议，它的主要功能是：
  将IP地址解析为MAC地址；
  维护IP地址与MAC地址的映射关系的缓存，即ARP表项；
  实现网段内重复IP地址的检测。

## Slide 14: ARP的工作原理 (1)
Host 1>arp -a
Internet Address Physical Address Type
GE 0/0/1
GE 0/0/2
Host 1
Host 2
IP 1：192.168.1.1/24
MAC 1：3C-52-82-49-7E-9D
IP 2：192.168.1.2/24
MAC 2：48-A4-72-1C-8F-4F
Step 1：
在发送数据前，设备会先查找ARP缓存表。
如果缓存表中存在对方设备的MAC地址，则直接采用该MAC地址来封装帧，然后将帧发送出去。如果缓存表中不存在相应信息，则通过ARP来获取。
GE 0/0/3
Host 1 ARP缓存
ARP请求
Host 2 ARP缓存
ARP响应
Host 1 ARP缓存
ARP缓存表为空
1
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 网络设备一般都有一个ARP缓存（ARP Cache）。ARP缓存用来存放IP地址和MAC地址的关联信息。
在发送数据前，设备会先查找ARP缓存表。如果缓存表中存在对方设备的ARP表项，则直接采用该表项中的MAC地址来封装帧，然后将帧发送出去。如果缓存表中不存在相应信息，则通过发送ARP Request报文来获得它。
学习到的IP地址和MAC地址的映射关系会被放入ARP缓存表中存放一段时间。在有效期内（缺省：180s），设备可以直接从这个表中查找目的MAC地址来进行数据封装，而无需进行ARP查询。过了这段有效期，ARP表项会被自动删除。
如果目标设备位于其他网络，则源设备会在ARP缓存表中查找网关的MAC地址。然后将数据发送给网关。最后网关再把数据转发给目的设备。

## Slide 15: ARP的工作原理 (2)
Step 3：
ARP Request是广播数据帧，因此交换机收到后，会对该帧执行泛洪操作。
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Host 1
Host 2
IP 1：192.168.1.1/24
MAC 1：3C-52-82-49-7E-9D
IP 2：192.168.1.2/24
MAC 2：48-A4-72-1C-8F-4F
Eth_II | ARP Request | FCS
目的MAC：
FF-FF-FF-FF-FF-FF
源MAC：
MAC 1
操作类型：ARP Request
发送端MAC： MAC 1
发送端IP：IP 1
目的端MAC：00-00-00-00-00-00
目的端IP：IP 2
Step 2：
主机1通过发送ARP Request报文来获取主机2的MAC地址。
由于不知道目的MAC地址，因此ARP Request报文内的目的端MAC地址为0。
Host 1 ARP缓存
ARP请求
Host 2 ARP缓存
ARP响应
Host 1 ARP缓存
3
2
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 主机1的ARP缓存表中不存在主机2的MAC地址，所以主机1会发送ARP Request来获取目的MAC地址。
ARP Request报文封装在以太帧里。帧头中的源MAC地址为发送端主机1的MAC地址。此时，由于主机1不知道主机2的MAC地址，所以目的MAC地址为广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF。
ARP Request报文中包含发送端MAC地址、发送端IP地址、目的端MAC地址、目的端IP地址，其中目的端MAC地址的值为0。ARP Request报文会在整个网络上传播，该网络中所有主机包括网关都会接收到此ARP Request报文。

## Slide 16: ARP的工作原理 (3)
Host 2>arp -a
Internet Address Physical Address Type
192.168.1.1 3C-52-82-49-7E-9D Dynamic
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Host 1
Host 2
IP 1：192.168.1.1/24
MAC 1：3C-52-82-49-7E-9D
IP 2：192.168.1.2/24
MAC 2：48-A4-72-1C-8F-4F
Step 4：
所有的主机接收到该ARP Request报文后，都会检查它的目的端IP地址字段与自身的IP地址是否匹配。
主机2发现IP地址匹配，则会将ARP报文中的发送端MAC地址和发送端IP地址信息记录到自己的ARP缓存表中。
4
Host 1 ARP缓存
ARP请求
Host 2 ARP缓存
ARP响应
Host 1 ARP缓存
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 所有的主机接收到该ARP Request报文后，都会检查它的目的端IP地址字段与自身的IP地址是否匹配。如果不匹配，则该主机将不会响应该ARP Request报文。如果匹配，则该主机会将ARP请求报文中的发送端MAC地址和发送端IP地址信息记录到自己的ARP缓存表中，然后通过ARP Reply报文进行响应。

## Slide 17: ARP的工作原理 (4)
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Host 1
Host 2
IP 1：192.168.1.1/24
MAC 1：3C-52-82-49-7E-9D
IP 2：192.168.1.2/24
MAC 2：48-A4-72-1C-8F-4F
Eth_II | ARP Reply | FCS
目的MAC：MAC 1
源MAC：MAC 2
操作类型：ARP Reply
发送端MAC： MAC 2
发送端IP：IP 2
目的端MAC： MAC 1
目的端IP：IP 1
Step 6：
交换机收到该单播数据帧后，会对该帧执行转发操作。
Step 5：
主机2通过发送ARP Reply报文来响应主机1的请求。
此时主机2已知主机1的MAC地址，因此ARP Reply是单播数据帧。
Host 1 ARP缓存
ARP请求
Host 2 ARP缓存
ARP响应
Host 1 ARP缓存
5
6
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 主机2会向主机1回应ARP Reply报文。
ARP Reply报文中的发送端IP地址是主机2自己的IP地址，目的端IP地址是主机1的IP地址，目的端MAC地址是主机1的MAC地址，发送端MAC地址是自己的MAC地址，同时操作类型被设置为Reply。
ARP Reply报文通过单播传送。

## Slide 18: ARP的工作原理 (5)
Host 1>arp -a
Internet Address Physical Address Type
192.168.1.2 48-A4-72-1C-8F-4F Dynamic
GE 0/0/1
GE 0/0/2
GE 0/0/3
Host 1
Host 2
IP 1：192.168.1.1/24
MAC 1：3C-52-82-49-7E-9D
IP 2：192.168.1.2/24
MAC 2：48-A4-72-1C-8F-4F
Step 7：
主机1收到ARP Reply以后，会检查ARP报文中目的端IP地址字段是否与自己的IP地址匹配。
如果匹配，会将ARP报文中的发送端MAC地址和发送端IP地址信息记录到自己的ARP缓存表中。
Host 1 ARP缓存
ARP请求
Host 2 ARP缓存
ARP响应
Host 1 ARP缓存
7
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Notes: 主机1收到ARP Reply以后，会检查ARP报文中目的端IP地址字段与自身的IP地址是否匹配。如果匹配，ARP报文中的发送端MAC地址和发送端IP地址会被记录到主机1的ARP缓存表中。

## Slide 19
TCP/UDP
ARP
ICMP

## Slide 20: ICMP
ICMP用来传递差错、控制、查询等信息。
Message
Return Message
主机 A
Notes: ICMP是TCP/IP协议簇的核心协议之一，它用于在IP网络设备之间发送控制报文，传递差错、控制、查询等信息。

## Slide 21: ICMP差错检测
ICMP Echo Request和ICMP Echo Reply分别用来查询和响应某些信息，进行差错检测。
ICMP Echo Request
ICMP Echo Reply
主机 A
服务器 A
Notes: ICMP Echo消息常用于诊断源和目的之间的网络连通性，还可以提供其他信息，如报文往返时间等。

## Slide 22: ICMP错误报告
当网络设备无法访问目标时，会自动发送ICMP目的不可达报文到发送端设备。
10.0.0.0/24
.1
20.0.0.0/24
数据包
ICMP 目的不可达
主机 A
服务器 A
.2
.1
.2
RTA
RTB
Notes: ICMP定义了各种错误消息，用于诊断网络连接性问题；根据这些错误消息，源设备可以判断出数据传输失败的原因。比如，如果网络中发生了环路，导致报文在网络中循环，最终TTL超时，这种情况下网络设备会发送TTL超时消息给发送端设备。又比如如果目的不可达，则中间的网络设备会发送目的不可达消息给发送端设备。目的不可达的情况有多种，如果是网络设备无法找到目的网络，则发送目的网络不可达消息；如果网络设备无法找到目的网络中的目的主机，则发送目的主机不可达消息。

## Slide 23: ICMP应用-Ping
RTA
RTB
10.0.0.0/24
.1
.2
<RTA>ping ?
-a Select source IP address, the default is the IP address of the output interface
-c Specify the number of echo requests to be sent, the default is 5
-h Specify TTL value for echo requests to be sent, the default is 255
-t Timeout in milliseconds to wait for each reply, the default is 2000ms
STRING<1-255> IP address or hostname of a remote system
……
<RTA>ping 10.0.0.2
Notes: ICMP的一个典型应用是Ping。Ping是检测网络连通性的常用工具，同时也能够收集其他相关信息。用户可以在Ping命令中指定不同参数，如ICMP报文长度、发送的ICMP报文个数、等待回复响应的超时时间等，设备根据配置的参数来构造并发送ICMP报文，进行Ping测试。
Ping常用的配置参数说明如下：
1. -a source-ip-address指定发送ICMP ECHO-REQUEST报文的源IP地址。如果不指定源IP地址，将采用出接口的IP地址作为ICMP ECHO-REQUEST报文发送的源地址。
2. -c count指定发送ICMP ECHO-REQUEST报文次数。缺省情况下发送5个ICMP ECHO-REQUEST报文。
3. -h ttl-value指定TTL的值。缺省值是255。
4. -t timeout指定发送完ICMP ECHO-REQUEST后，等待ICMP ECHO-REPLY的超时时间。

## Slide 24: ICMP应用-Ping
  [RTA]ping 10.0.0.2
  PING 10.0.0.2 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=340 ms
  Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=10 ms
  Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms
  --- 10.0.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 10/88/340 ms
Notes: Ping命令的输出信息中包括目的地址、ICMP报文长度、序号、TTL值、以及往返时间。序号是包含在Echo回复消息（Type=0）中的可变参数字段，TTL和往返时间包含在消息的IP头中。

## Slide 25: ICMP应用-Tracert
<RTA>tracert ?
-a Set source IP address, the default is the IP address of the output interface
-f First time to live, the default is 1
-m Max time to live, the default is 30
-name Display the host name of the router on each hop
-p Destination UDP port number, the default is 33434
STRING<1-255> IP address or hostname of a remote system
………………………………………………
<RTA>tracert 30.0.0.2
30.0.0.2/24
RTA
RTC
主机 A
主机 B
20.0.0.2/24
10.0.0.2/24
RTB
Notes: ICMP的另一个典型应用是Tracert。Tracert基于报文头中的TTL值来逐跳跟踪报文的转发路径。为了跟踪到达某特定目的地址的路径，源端首先将报文的TTL值设置为1。该报文到达第一个节点后，TTL超时，于是该节点向源端发送TTL超时消息，消息中携带时间戳。然后源端将报文的TTL值设置为2，报文到达第二个节点后超时，该节点同样返回TTL超时消息，以此类推，直到报文到达目的地。这样，源端根据返回的报文中的信息可以跟踪到报文经过的每一个节点，并根据时间戳信息计算往返时间。Tracert是检测网络丢包及时延的有效手段，同时可以帮助管理员发现网络中的路由环路。
Tracert常用的配置参数说明如下：
-a source-ip-address指定tracert报文的源地址。
-f first-ttl指定初始TTL。缺省值是1。
-m max-ttl指定最大TTL。缺省值是30。
-name使能显示每一跳的主机名。
-p port指定目的主机的UDP端口号。

## Slide 26: ICMP应用-Tracert
Tracert显示数据包在网络传输过程中所经过的每一跳。
  <RTA>tracert 30.0.0.2
  Tracert to 30.0.0.2(30.0.0.2), max hops:30, packet length:40, press CTRL_C to break
  1 10.0.0.2 130 ms 50 ms 40 ms
  2 20.0.0.2 80 ms 60 ms 80 ms
  3 30.0.0.2 80 ms 60 ms 70 ms
30.0.0.2/24
RTA
RTC
主机 A
主机 B
20.0.0.2/24
10.0.0.2/24
RTB
Notes: 源端（RTA）向目的端（主机B）发送一个UDP报文，TTL值为1，目的UDP端口号是大于30000的一个数，因为在大多数情况下，大于30000的UDP端口号是任何一个应用程序都不可能使用的端口号。
第一跳（RTB）收到源端发出的UDP报文后，判断出报文的目的IP地址不是本机IP地址，将TTL值减1后，判断出TTL值等于0，则丢弃报文并向源端发送一个ICMP超时（Time Exceeded）报文（该报文中含有第一跳的IP地址10.0.0.2），这样源端就得到了RTB的地址。
源端收到RTB的ICMP超时报文后，再次向目的端发送一个UDP报文，TTL值为2。
第二跳（RTC）收到源端发出的UDP报文后，回应一个ICMP超时报文，这样源端就得到了RTC的地址（20.0.0.2）。
以上过程不断进行，直到目的端收到源端发送的UDP报文后，判断出目的IP地址是本机IP地址，则处理此报文。根据报文中的目的UDP端口号寻找占用此端口号的上层协议，因目的端没有应用程序使用该UDP端口号，则向源端返回一个ICMP端口不可达（Destination Unreachable）报文。
源端收到ICMP端口不可达报文后，判断出UDP报文已经到达目的端，则停止Tracert程序，从而得到数据报文从源端到目的端所经历的路径（10.0.0.2；20.0.0.2；30.0.0.2）。