## Slide 1: 网络层协议及IP编址

## Slide 2
IPv4 (Internet Protocol Version 4)协议族是TCP/IP协议族中最为核心的协议族。它工作在TCP/IP协议栈的网络层，该层与OSI参考模型的网络层相对应。
网络层提供了无连接数据传输服务，即网络在发送数据报文时不需要先建立连接，每一个IP数据报文独立发送。
在本章节中，将介绍IPv4地址的基本概念，介绍如何进行子网划分，并且会介绍网络IP地址规划和IP地址的基本配置。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  描述网络层的主要协议
  描述IPv4地址的概念、分类及特殊IP地址
  计算IP网络以及IP子网
  掌握IP网络地址规划方式

## Slide 4
网络层协议
IPv4地址介绍
子网划分
IPv4地址配置及基本应用

## Slide 5: 网络层协议
…………………………………………….
网络层经常被称为IP层。但网络层协议并不只是IP协议，还包括ICMP（Internet Control Message Protocol)协议、IPX（Internet Packet Exchange）协议等。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
IP寻址和路由选择
ICMP | IPX
IP | 
TCP/IP对等模型

## Slide 6: IP协议
IP是Internet Protocol的缩写。 Internet Protocol本身是一个协议文件的名称，该协议文件的内容非常少，主要是定义并阐述了IP报文的格式。
经常被提及的IP，一般不是特指Internet Protocol这个协议文件本身，而是泛指直接或间接与IP协议相关的任何内容。
作用
为网络层的设备提供逻辑地址
负责数据包的寻址和转发
版本
IPv4 (IP Version 4)
IPv6 (IP Version 6)
Notes: IP协议有版本之分，分别是IPv4和IPv6。目前，Internet上的IP报文主要都是IPv4报文，但是逐步在向IPv6过渡。若无特别声明，本章所提及的IP均指IPv4。
  IPv4（Internet Protocol Version 4）协议族是TCP/IP协议族中最为核心的协议族。它工作在TCP/IP协议栈的网络层，该层与OSI参考模型的网络层相对应。
  IPv6（Internet Protocol Version 6）是网络层协议的第二代标准协议，也被称为IPng（IP Next Generation）。它是Internet工程任务组IETF（Internet Engineering Task Force）设计的一套规范，是IPv4（Internet Protocol Version 4）的升级版本。

## Slide 7: 数据封装
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Segment
Packet
Frame
Bit
PDU
数据
 | 数据
 | 数据
 | 数据 | 
以太网头部 | IP头部 | TCP头部 | 用户数据 | 以太网尾部
Notes: 应用数据需要经过TCP/IP每一层处理之后才能通过网络传输到目的端，每一层上都使用该层的协议数据单元PDU（Protocol Data Unit）彼此交换信息。不同层的PDU中包含有不同的信息，因此PDU在不同层被赋予了不同的名称。
  如上层数据在传输层添加TCP报头后得到的PDU被称为Segment（数据段）；数据段被传递给网络层，网络层添加IP报头得到的PDU被称为Packet（数据包）；数据包被传递到数据链路层，封装数据链路层报头得到的PDU被称为Frame（数据帧）；最后，帧被转换为比特，通过网络介质传输。
  这种协议栈逐层向下传递数据，并添加报头和报尾的过程称为封装。
本章节我们主要讨论数据在网络层的封装，如果封装为IP协议，则被称为IP Packet（IP数据包）。

## Slide 8: IPv4报文格式
Version | Header Length |  | Type of Service | Total Length |  | 
Identification |  |  |  | Flags | Fragment Offset | 
TTL |  | Protocol |  | Header Checksum |  | 
Source IP Address |  |  |  |  |  | 
Destination IP Address |  |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  |  | Padding
以太网头部 | IP头部 | TCP头部 | 用户数据 | 以太网尾部
固定长度
20 byte
可选长度
0~40 byte
Notes: IP Packet（IP数据包），其包头主要内容如下：
  Version：4 bit，4：表示为IPv4；6：表示为IPv6。
  Header Length：4 bit，首部长度，如果不带Option字段，则为20，最长为60。
  Type of Service：8 bit，服务类型。只有在有QoS差分服务要求时，这个字段才起作用。
  Total Length：16 bit，总长度，整个IP数据包的长度。
  Identification：16 bit，标识，分片重组时会用到该字段。
  Flags：3 bit，标志位。
  Fragment Offset：12 bit，片偏移，分片重组时会用到该字段。
  Time to Live：8 bit，生存时间。
  Protocol：8 bit，协议：下一层协议。指出此数据包携带的数据使用何种协议，以便目的主机的IP层将数据部分上交给哪个进程处理。
    常见值：
      1: ICMP, Internet Control Message；
      2: IGMP, Internet Group Management；
      6: TCP , Transmission Control Protocol；
      17: UDP, User Datagram Protocol。
  Header Checksum：16 bit，首部检验和。
  Source IP Address：32 bit，源IP地址。
  Destination IP Address：32 bit，目的IP地址。
  Options：可变，选项字段。
  Padding：可变，填充字段，全填0。

## Slide 9: 数据包分片
将报文分割成多个片段的过程叫做分片。
网络中转发的IP报文的长度可以不同，但如果报文长度超过了数据链路所支持的最大长度，则报文就需要分割成若干个较小的片段才能够在链路上传输。
Version | Header Length |  | Type of Service | Total Length |  | 
Identification |  |  |  | Flags | Fragment Offset | 
TTL |  | Protocol |  | Header Checksum |  | 
Source IP Address |  |  |  |  |  | 
Destination IP Address |  |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  |  | Padding
主机 A
主机 B
数据
数据片
Notes: Identification：16 bit，发送主机赋予的标识，分片重组时会用到该字段。
Flags：3 bit，标志位。
  保留段位：0，保留。
  不分段位：1，表示“不能分片”；0，表示“能分片”。
  更多段位：1，表示“后面还有分片”；0，表示“最后一个数据片”。
Fragment Offset：12 bit，片偏移，分片重组时会用到该字段。指出较长的分组在分片后，该片在原分组中的相对位置，与更多段位组合，帮助接收方组合分段的报文。

## Slide 10: 生存时间 (Time to Live, TTL)
TTL字段设置了数据包可以经过的路由器数目。
一旦经过一个路由器，TTL值就会减1，当该字段值为0时，数据包将被丢弃。
主机 A
TTL=255
主机 B
TTL=254
TTL=253
Version | Header Length |  | Type of Service | Total Length |  | 
Identification |  |  |  | Flags | Fragment Offset | 
TTL |  | Protocol |  | Header Checksum |  | 
Source IP Address |  |  |  |  |  | 
Destination IP Address |  |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  |  | Padding
Notes: Time to Live：8 bit，生存时间。可经过的最多路由数，即数据包在网络中可通过的路由器数的最大值。
  报文在网段间转发时，如果网络设备上的路由规划不合理，就可能会出现环路，导致报文在网络中无限循环，无法到达目的端。环路发生后，所有发往这个目的地的报文都会被循环转发，随着这种报文逐渐增多，网络将会发生拥塞。
  为避免环路导致的网络拥塞，IP报文头中包含一个生存时间TTL（Time To Live）字段。报文每经过一台三层设备，TTL值减1。初始TTL值由源端设备设置。当报文中的TTL降为0时，报文会被丢弃。同时，丢弃报文的设备会根据报文头中的源IP地址向源端发送ICMP错误消息。（注意：网络设备也可被配置为不向源端发送ICMP错误消息。）

## Slide 11: 协议号 (Protocol)
IP报文头中的协议号字段标识了将会继续处理该报文的协议。
即指出此数据包携带的数据使用何种协议，以便目的主机的IP层将数据部分上报给哪个进程处理。
IP头部 | 用户数据
Protocol
6/17 | TCP/UDP
1 | ICMP
Version | Header Length |  | Type of Service | Total Length |  | 
Identification |  |  |  | Flags | Fragment Offset | 
TTL |  | Protocol |  | Header Checksum |  | 
Source IP Address |  |  |  |  |  | 
Destination IP Address |  |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  |  | Padding
Notes: 目的端的网络层在接收并处理报文以后，需要决定下一步对报文如何处理。IP报文头中的协议字段标识了将会继续处理报文的协议。
该字段可以标识网络层协议，如ICMP（Internet Control Message Protocol，因特网控制报文协议，对应值0x01）；也可以标识上层协议，如TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议，对应值0x06）、UDP（User Datagram Protocol，用户数据包协议，对应值0x11）。

## Slide 12
网络层协议
IPv4地址介绍
子网划分
IPv4地址配置及基本应用

## Slide 13: 什么是IP地址
IP地址在网络中用于标识一个节点（或者网络设备的接口）。
IP地址用于IP报文在网络中的寻址。
目的IP地址:
IP 5
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
IP 5
DATA
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
IP地址
IP地址就像现实中的地址，可以标识网络中的一个节点，数据就是通过它来找到目的地。
Notes: 在IP网络上，如果用户要将一台计算机连接到Internet上，就需要申请一个IP地址。IP地址就像现实中的地址，可以标识网络中的一个节点，数据就是通过它来找到目的地的。即我们通过IP地址实现全球范围内的网络通信。
IP地址是网络设备接口的属性，不是网络设备本身的属性。当我们说给某台设备分配一个IP地址时，实质上是指给这台设备的某个接口分配一个IP地址。如果设备有多个接口，通常每个接口都至少需要一个IP地址。
注：需要使用IP地址的接口，通常是路由器和计算机的接口。

## Slide 14: IP地址表示
一个IPv4地址有32 bit。
IPv4地址通常采用“点分十进制”表示。
IPv4地址范围：0.0.0.0~255.255.255.255。
192. | 168. | 10. | 1
11000000 | 10101000 | 00001010 | 00000001
十进制
二进制
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
= 128 + 64 = 192
幂
位
点分十进制表示法
十进制与二进制的转换
4 byte
32 bit（32位）
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
Notes: IP地址表示
  IP地址是长度是32 bit，由4个字节组成。为了阅读和书写方便，IP地址通常采用点分十进制数来表示。
点分十进制表示法
  IP地址表现形式能够帮助我们更好的使用和配置网络，但通信设备在对IP地址进行计算时使用的是二进制的操作方式，因此掌握十进制、二进制的转换运算非常有必要。
IPv4地址范围
  00000000.00000000.00000000.00000000~11111111.11111111.11111111.11111111，即0.0.0.0~255.255.255.255。

## Slide 15: IP地址构成
网络掩码：区分一个IP地址中的网络部分及主机部分。
网络部分：用来标识一个网络。
主机部分：用来区分一个网络内的不同主机。
网络部分 | 主机部分
192. | 168. | 10. | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
网络部分
主机部分
192.168.10.1
255.255.255.0
IP地址
网络掩码
192.168.10.1 255.255.255.0 = 192.168.10.1/24
书写
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
Notes: IPv4地址由如下两部分组成：
  网络部分 (网络号)：用来标识一个网络。
    IP地址不能反映任何有关主机位置的地理信息，只能通过网络号码字段判断出主机属于哪个网络。
    对于网络号相同的设备，无论实际所处的物理位置如何，它们都是处在同一个网络中。
  主机部分 (主机号)：用来区分一个网络内的不同主机。
网络掩码 (Netmask)，又称子网掩码 (Subnet Mask):
  网络掩码为32 bit，与IP地址的位数一样，通常也以点分十进制数来表示。
  网络掩码不是一个IP地址，在二进制的表示上是一堆连续的1、后面接一堆连续的0。
  通常将网络掩码中1的个数称为这个网络掩码的长度。如：掩码0.0.0.0的长度是0，掩码252.0.0.0的长度是6。
  网络掩码一般与IP地址结合使用，其中值为1的比特对应IP地址中的网络位；值为0的比特对应IP地址中的主机位，以此来辅助我们识别一个IP地址中的网络位与主机位。即网络掩码中1的个数就是IP地址的网络号的位数，0的个数就是IP地址的主机号的位数。

## Slide 16: IP地址寻址
网络部分：用来标识一个网络，代表IP地址所属网络。
主机部分：用来区分一个网络内的不同主机，能唯一标识网段上的某台设备。
网络部分
主机部分
幸福小区
X栋X号 华华家
幸福小区 (网络位)
X栋X号 华华家 (主机位)
网关
10.0.1.0/24
10.0.2.0/24
10.0.1.1/24
10.0.2.1/24
三层互联网络
二层互联网络
二层互联网络
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
二层网络寻址
三层网络寻址
Notes: 网络号用于表示主机所在的网络，类似于“XX省XX市XX区XX小区”的作用。
主机号用于表示网络号所定义的网络范围内某个特定的主机接口，类似于门牌号“XX栋XX号”的作用。
网络寻址：
  二层网络寻址：可直接通过IP地址，找到对应的主机接口。
  三层网络寻址：利用网关转发来自不同网段之间的数据包。
网关：
  报文转发过程中，首先需要确定转发路径以及通往目的网段的接口。如果目的主机与源主机不在同一网段，报文需要先转发到网关，然后通过网关将报文转发到目的网段。
  网关是指接收并处理本地网段主机发送的报文并转发到目的网段的设备。为实现此功能，网关必须知道目的网段的IP地址。网关设备上连接本地网段的接口地址即为该网段的网关地址。

## Slide 17: IP地址分类 (有类编址)
为了方便IP地址的管理及组网，IP地址分成五类：
0NNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
10NNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
110NNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
1110NNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
1111NNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
NNNNNNNN
A类
B类
C类
D类
E类
0.0.0.0~127.255.255.255
128.0.0.0~191.255.255.255
192.0.0.0~223.255.255.255
224.0.0.0~239.255.255.255
240.0.0.0~255.255.255.255
分配主机使用
用于组播
用于研究
A/B/C类默认网络掩码
  A类：8 bit， 0.0.0.0~127.255.255.255/8
  B类：16 bit，128.0.0.0~191.255.255.255/16
  C类：24 bit，192.0.0.0~223.255.255.255/24
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
网络部分
主机部分
Notes: 为了方便IP地址的管理及组网，IP地址分成五类：
  A、B、C、D、E类的类别字段分别是二进制数0、10、110、1110、1111，通过网络号码字段的前几个比特就可以判断IP地址属于哪一类，这是区分各类地址最简单的方法。
  A、B、C三类地址是单播IP地址 (除一些特殊地址外)，只有这三类地址才能分配给主机接口使用。
  D类地址属于组播IP地址。
  E类地址专门用于特殊的实验目的。
  本节内容，只关注A、B、C三类地址。
A、B、C类地址比较：
  使用A类地址的网络称为A类网络；使用B类地址的网络称为B类网络；使用C类地址的网络称为C类网络。
  A类网络的网络号为8 bit，个数很少，但所允许的主机接口的个数很多；首位恒定为0，地址空间为：0.0.0.0~127.255.255.255。
  B类网络的网络号为16 bit，介于A类和C类网络之间；首两位恒定为10，地址空间为：128.0.0.0~191.255.255.255。
  C类网络的网络号为24 bit，个数很多，但所允许的主机接口的个数就很少；首三位恒定为110，地址空间为：192.0.0.0~223.255.255.255。
注：
  主机 (Host)，通常指路由器和计算机的统称。并且常把主机的某个接口的IP地址简称为主机IP地址。
  组播地址：组播能实现一对多传递消息。

## Slide 18: IP地址类型
我们通常把一个网络号所定义的网络范围称为一个网段。
网络地址：用于标识一个网络。
注意
网络地址和广播地址不能直接被节点或网络设备所使用。
一个网段可用地址数量为：2ⁿ-2（n：主机部分的比特位数）
192. | 168. | 10. | 00000000
广播地址：用于向该网络中的所有主机发送数据的特殊地址。
例如：192.168.10.0/24
192. | 168. | 10. | 11111111
例如：192.168.10.255/24
可用地址：可分配给网络中的节点或网络设备接口的地址。
192. | 168. | 10. | 00000001
例如：192.168.10.1/24
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
Notes: 网络地址
  网络号为X，主机号的每个比特都为0。
  不能分配给具体的主机接口使用。
广播地址
  网络号为X，主机号的每个比特都为1。
  不能分配给具体的主机接口使用。
可用地址
  又称主机地址，可用分配给具体的主机接口使用。
一个网段可用地址数量计算：
  一个网段的主机位为n位，则IP地址数为：2ⁿ，可用IP地址数为：2ⁿ-2 (减去网络地址和广播地址)。

## Slide 19: IP地址计算
例：172.16.10.1/16这个B类地址的网络地址、广播地址以及可用地址数分别是？
172. | 16. | 00001010. | 00000001
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
网络地址
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172.16.0.0/16
广播地址
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
172.16.255.255/16
IP地址数
216=65536
可用IP地址数
216-2=65534
可用IP地址范围
172.16.0.1/16~172.16.255.254/16
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP地址
网络掩码
主机位全为0，得出网络地址
主机位全为1，得出广播地址
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
请计算10.128.20.10/8这个A类地址的网络地址、广播地址以及可用地址数。
练习
Notes: 网络地址：将网络地址的主机位全设为0，所得结果是该IP地址所在网络的网络地址。
广播地址：将网络地址的主机位全设为1，所得结果是该IP地址所在网络的广播地址。
IP地址数：2ⁿ，n为主机位位数。
可用IP地址数：2ⁿ-2，n为主机位位数。
练习题答案：
  网络地址：10.0.0.0/8
  广播地址：10.255.255.255
  IP地址数：224
  可用IP地址数：224-2
  可用IP地址范围：10.0.0.1/8~10.255.255.254/8

## Slide 20: 私网IP地址
公网IP地址：IP地址是由IANA统一分配的，以保证任何一个IP地址在Internet上的唯一性。这里的IP地址是指公网IP地址。
私网IP地址：实际上一些网络不需要连接到Internet，比如一个大学的封闭实验室内的网络，只要同一网络中的网络设备的IP地址不冲突即可。在IP地址空间里，A、B、C三类地址中各预留了一些地址专门用于上述情况，称为私网IP地址。
  A类：10.0.0.0~10.255.255.255
  B类：172.16.0.0~172.31.255.255
  C类：192.168.0.0~192.168.255.255
10.0.0.0/8
Internet
10.0.0.0/8
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
私有网络连接到Internet
通过NAT技术实现
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
Notes: 为了解决IP地址短缺的问题，提出了私有地址的概念。私有地址是指内部网络或主机地址，这些地址只能用于某个内部网络，不能用于公共网络。
  公网IP地址：连接到Internet的网络设备必须具有由ICANN分配的公网IP地址。
  私网IP地址：私网IP地址的使用使得网络可以得到更为自由地扩展，因为同一个私网IP地址是可以在不同的私有网络中重复使用的。
私有网络连接到Internet：私有网络由于使用了私网IP地址，是不允许连接到Internet的。后来在实际需求的驱动下，许多私有网络也希望能够连接到Internet上，从而实现私网与Internet之间的通信，以及通过Internet实现私网与私网之间的通信。私网与Internet的互联，必须使用网络地址转换 (NAT)技术实现。
注：
  NAT (Network Address Translation)，网络地址转换，其基本作用是实现私网IP地址与公网IP地址之间的转换。
  IANA (Internet Assigned Numbers Authority)，因特网地址分配组织。

## Slide 21: 特殊IP地址
IP地址空间中，有一些特殊的IP地址，这些IP地址有特殊的含义和作用，举例如下。
特殊IP地址 | 地址范围 | 作用
有限广播地址 | 255.255.255.255 | 可作为目的地址，发往该网段所有主机 （受限于网关）
任意地址 | 0.0.0.0 | “任何网络”的网络地址； “这个网络上这个主机接口”的IP地址
环回地址 | 127.0.0.0/8 | 测试设备自身的软件系统
本地链路地址 | 169.254.0.0/24 | 当主机自动获取地址失败后，可使用该网段中的某个地址进行临时通信
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
Notes: 255.255.255
  这个地址称为有限广播地址，它可以作为一个IP报文的目的IP地址使用。
  路由器接收到目的IP地址为有限广播地址的IP报文后，会停止对该IP报文的转发。
0.0.0.0
  如果把这个地址作为网络地址，它的意思就是“任何网络”的网络地址；如果把这个地址作为主机接口地址，它的意思就是“这个网络上主机接口”的IP地址。
  例如：当一个主机接口在启动过程中尚未获得自己的IP地址时，就可以向网络发送目的IP地址为有限广播地址、源IP地址为0.0.0.0的DHCP请求报文，希望DHCP服务器在收到自己的请求后，能够给自己分配一个可用的IP地址。
127.0.0.0/8
  这个地址为环回地址，它可以作为一个IP报文的目的IP地址使用。其作用是测试设备自身的软件系统。
  一个设备产生的、目的IP地址为环回地址的IP报文是不可能离开这个设备本身的。
169.254.0.0/16
  如果一个网络设备获取IP地址的方式被设置成了自动获取方式，但是该设备在网络上又没有找到可用的DHCP服务器，那么该设备就会使用169.254.0.0/16网段的某个地址来进行临时通信。
注：DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)，动态主机配置协议，用于动态分配网络配置参数，如IP地址。

## Slide 22: IPv4 vs IPv6
由全球IP地址分配机构，IANA (Internet Assigned Numbers Authority)管理的IPv4地址，于2011年完全用尽。随着最后一个IPv4公网地址分配完毕，加上接入公网的用户及设备越来越多，IPv4地址枯竭的问题日益严重，这是当前IPv6替代IPv4的最大源动力。
概念
地址分类
地址计算
特殊地址
IPv4 vs IPv6
地址长度：32 bit
地址分类：单播地址、广播地址、组播地址
特点：
  地址枯竭
  包头设计不合理
  对ARP的依赖，导致广播泛滥
  ……
地址长度：128 bit
地址分类：单播地址、广播地址、任播地址
特点：
  无限地址
  简化的报文头部
  IPv6地址自动部署
  ……
IPv4
IPv6

## Slide 23
网络层协议
IPv4地址介绍
子网划分
IPv4地址配置及基本应用

## Slide 24: 为什么要划分子网
172.16.0.0
172.16.0.1
172.16.0.2
172.16.0.253
172.16.0.254
… …
172.16.1.0
172.16.2.0
172.16.3.0
172.16.4.0
一个B类地址用于一个广播域，地址浪费。
广播域太庞大，一旦发生广播，内网不堪重负。
216=65536个IP地址
将一个网络号划分成多个子网，每个子网分配给一个独立的广播域。
如此一来广播域的规模更小、网络规划更加合理。
IP地址得到了合理利用。
Notes: “有类编址”的地址划分过于死板，划分的颗粒度太大，会有大量的主机号不能被充分利用，从而造成了大量的IP地址资源浪费。
因此可以利用子网划分来减少地址浪费，即VLSM (Variable Length Subnet Mask)，可变长子网掩码。将一个大的有类网络，划分成若干个小的子网，使得IP地址的使用更为科学。

## Slide 25: 如何进行子网划分 - 原网段分析
例如：192.168.10.0/24网段
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
网络部分
主机部分
1个C类网络：192.168.10.0/24
默认掩码：255.255.255.0
255. | 255. | 255.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255. | 255. | 255.
… …
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
192. | 168. | 10.
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
192. | 168. | 10.
IP地址
默认掩码
IP地址
默认掩码
192.168.10.1
192.168.10.255
网络地址：192.168.10.0/24
广播地址：192.168.10.255
IP地址数： 28=256个
可用IP地址数：28-2=254个
Notes: 假设有一个C类网段地址：192.168.10.0；默认情况下，网络掩码为24位，包括24位网络位，8位主机位。
通过计算可知，这样的网络中，有256个IP地址。

## Slide 26: 如何进行子网划分 - 向主机借位
向主机借位，形成子网。
可变长子网掩码，VLSM (Variable Length Subnet Mask)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
网络部分
主机部分
255. | 255. | 255.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255. | 255. | 255.
… …
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 10.
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
192. | 168. | 10.
IP地址
新掩码
IP地址
新掩码
2个子网：
子网1：192.168.10.0/25
子网2：192.168.10.128/25
新掩码：255.255.255.128
IP地址数： 27=128个
可用IP地址数：27-2=126个
子网位
向主机位借1位
Notes: 现在，将原有的24位网络位向主机位去“借”1位，这样网络位就扩充到了25位，相对的主机位就减少到了7位，而借过来的这1位就是子网位，此时网络掩码就变成了25位，即255.255.255.128，或/25。
子网位：可取值0或取值1，则得到了两个新的子网。
通过计算可知，现在网络中，有128个IP地址。

## Slide 27: 如何进行子网划分 - 计算子网网络地址
主机位全为0，计算子网网络地址。
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
网络部分
255. | 255. | 255.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 10.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 10.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 10.
192.168.10.0
新掩码/25
主机部分
子网1的网络地址
子网2的网络地址
192.168.10.0/25
192.168.10.128/25
Notes: 计算网络地址，主机位全为0：
  如果子网位取值0，则网络地址为192.168.10.0/25。
  如果子网位取值1，则网络地址为192.168.10.128/25。

## Slide 28: 如何进行子网划分 - 计算子网广播地址
主机位全为1，计算子网广播地址。
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
网络部分
255. | 255. | 255.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 10.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 10.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 10.
192.168.10.0
新掩码/25
主机部分
子网1的网络地址
子网2的网络地址
192.168.10.0/25
192.168.10.128/25
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
192. | 168. | 10.
子网1的广播地址
192.168.10.127/25
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
192. | 168. | 10.
子网2的广播地址
192.168.10.255/25
Notes: 计算广播地址，主机位全为1：
  如果子网位取值0，则网络地址为192.168.10.127/25。
  如果子网位取值1，则网络地址为192.168.10.255/25。

## Slide 29: 练习：计算子网 (1)
计算：（以10台主机为例）
步骤1：计算所需主机位
2n-2≥10
n ≥ 4位，主机位
步骤2：向主机位借位
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
255. | 255. | 255.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 1.
子网位
向主机位借4位
IP地址
子网掩码
子网数：24=16个子网
10台主机
10台主机
30台主机
……
……
……
问题：现有一个C类网络地址段192.168.1.0/24，请使用可变长子网掩码给三个子网分别分配IP地址。
Notes: 实际网络规划中，会先规划主机多的子网络。

## Slide 30: 练习：计算子网 (2)
10台主机
10台主机
30台主机
……
……
……
192.168.1.0/28
192.168.1.16/28
问题：现有一个C类网络地址段192.168.1.0/24，请使用可变长子网掩码给三个子网分别分配IP地址。
计算：（以10台主机为例）
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
255. | 255. | 255.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 1.
IP地址
新掩码
步骤3：计算子网网络地址
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 1.
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 1.
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 1.
子网1
子网2
子网16
…
192.168.1.0/28
192.168.1.16/28
192.168.1.240/28
网络地址
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | 168. | 1.
子网3
192.168.1.32/28
Notes: 子网的网络地址分别为：
  192.168.1.0/28
  192.168.1.16/28
  192.168.1.32/28
  192.168.1.48/28
  192.168.1.64/28
  192.168.1.80/28
  192.168.1.96/28
  192.168.1.112/28
  192.168.1.128/28
  192.168.1.144/28
  192.168.1.160/28
  192.168.1.176/28
  192.168.1.192/28
  192.168.1.208/28
  192.168.1.224/28
  192.168.1.240/28

## Slide 31
网络层协议
IPv4地址介绍
子网划分
IPv4地址配置及基本应用

## Slide 32: IP地址的基础配置命令
[Huawei] interface interface-type interface-number
进入接口视图
通过此命令可以进入指定的接口视图，配置接口的相关属性。
interface-type interface-number：指定接口类型和接口编号。接口类型和接口编号之间可以输入空格也可以不输入空格。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] ip address ip-address { mask | mask-length }
配置接口的IP地址
在接口视图下，通过此命令来给网络设备上的接口配置IP地址，实现网络的互连。
ip-address：指定接口的IP地址，点分十进制形式。
mask：指定子网掩码，点分十进制形式。
mask-length：指定掩码长度，整数形式，取值范围是0～32。

## Slide 33: 案例：配置接口IP地址
配置物理接口地址：
[RTA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
或
[RTA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
配置逻辑接口地址：
[RTA] interface LoopBack 0
[RTA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
或
[RTA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
在上述两台路由器互联的网络中，配置设备的互联物理接口地址以及各自的逻辑地址。
RTB
GE0/0/1
Loopback 0 2.2.2.2/32
192.168.1.1/24
RTA
Loopback 0 1.1.1.1/32
GE0/0/1
192.168.1.2/24
Notes: 物理接口：物理接口是指网络设备上实际存在的接口，分为负责承担业务传输的业务接口和负责管理设备的管理接口，例如GE业务接口和MEth管理接口。
逻辑接口：逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口，需要承担业务传输，例如VLANIF接口、Loopback接口。
  Loopback接口：用户需要一个接口状态永远是Up的接口的IP地址时，可以选择Loopback接口的IP地址。
    Loopback接口一旦被创建，其物理状态和链路协议状态永远是Up，即使该接口上没有配置IP地址。
    Loopback接口配置IP地址后，就可以对外发布。Loopback接口上可以配置32位掩码的IP地址，达到节省地址空间的目的。
    Loopback接口不能封装任何链路层协议，数据链路层也就不存在协商问题，其协议状态永远都是Up。
    对于目的地址不是本地IP地址，出接口是本地Loopback接口的报文，设备会将其直接丢弃。

## Slide 34: 网络IP地址规划
IP地址规划要和网络结构、路由协议、流量规划、业务规则等结合起来考虑。IP地址的规划应尽可能和网络层次相对应，应该是自顶向下的一种规划。
总得来说： IP地址规划的目标是：易管理、易扩展、利用率高。
背景 | 地址类型 | 地址范围
例如： 某公司被分配了 192.168.0.0/16 网段地址 | 研发部所属网段 | 192.168.1.0/24
 | 市场部所属网段 | 192.168.2.0/24
 | 行政部所属网段 | 192.168.3.0/24
 | 访客中心所属网段 | 192.168.4.0/24
 | 其他 | … …
IP地址规划范例
核心节点
接入节点
研发部
市场部
行政部
访客中心
汇聚节点
唯一性、连续性、扩展性
结构化、业务相关性
参考规划原则
Notes: 规划原则：
  唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址。
  连续性：连续地址在层次结构网络中易于进行路由汇总，大大缩减路由表，提高路由计算的效率、加速路由收敛。
  扩展性：地址分配在每一层次上都要有合理的预留，在网络规模扩展时能保证路由汇总所需的连续性。避免网络扩展造成的地址、路由重新规划。
  结构化、业务相关性：地址规划与网络拓扑结构和网络承载业务结合起来，便于路由规划和QoS部署。好的IP地址规划使得每个地址都具有实际含义，看到一个地址就可以大致判断出该地址所属的设备和对应的业务。

## Slide 35
（单选）201.222.5.64是第几类IP地址。( )
  A类
  B类
  C类
  D类
（多选）某公司被分到了一个C类网络地址段192.168.20.0/24，现有一个部门有40台主机，请问以下哪些子网可被分配( )？
  192.168.20.64/26
  192.168.20.64/27
  192.168.20.128/26
  192.168.20.190/26
Notes: C
AC

## Slide 36
在IP网络上，如果用户要将一台计算机连接到Internet上，就需要向因特网服务提供方ISP（Internet Service Provider）申请一个IP地址。
在本章节中，我们介绍了IP协议的基本概况，并介绍了IPv4地址的相关概念以及如何进行子网划分。
在本章节中，我们还介绍了网络IP地址规划以及IP地址的基本配置。