## Slide 1: 生成树

## Slide 2
以太网交换网络中为了进行链路备份，提高网络可靠性，通常会使用冗余链路。但是使用冗余链路会在交换网络上产生环路，引发广播风暴以及MAC地址表不稳定等故障现象，从而导致用户通信质量较差，甚至通信中断。为解决交换网络中的环路问题，提出了生成树协议STP（Spanning Tree Protocol）。
运行STP协议的设备通过彼此交互信息发现网络中的环路，并有选择的对某个接口进行阻塞，最终将环形网络结构修剪成无环路的树形网络结构，从而防止报文在环形网络中不断循环，避免设备由于重复接收相同的报文造成处理能力下降。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  描述园区交换网络中的二层环路产生原因及引发的问题。
  描述STP的基本概念与工作原理。
  完成STP的基础配置。

## Slide 4
生成树技术概述
STP的基本概念及工作原理
STP的基础配置

## Slide 5: 技术背景：二层交换机网络的冗余性与环路
引入冗余性的同时也引入了二层环路
一个缺乏冗余性设计的网络
接入层交换机的上行只有单一的链路，并无冗余，如果发生故障，那么下联的PC将会断网
接入层交换机
汇聚层交换机
汇聚层交换机只有一台，并无冗余，如果发生故障，则下联的设备将会断网
汇聚层交换机
汇聚层交换机
接入层交换机
二层
环路
网络的冗余性增强了，但是却出现了二层环路
Notes: 随着局域网规模的不断扩大，越来越多的交换机被用来实现主机之间的互连。如图，接入层交换机单链路上联，则存在单链路故障，也就是如果这根上联链路发生故障，交换机下联用户就断网了。另一个问题的单点故障，也就是交换机如果宕机，交换机下联用户也就断网了。
为了解决此类问题，交换机在互连时一般都会使用冗余链路来实现备份。冗余链路虽然增强了网络的可靠性，但是也会产生环路，而环路会带来一系列的问题，继而导致通信质量下降和通信业务中断等问题。

## Slide 6: 技术背景：人为错误导致的二层环路
人为错误导致的二层环路 案例2
人为错误导致的二层环路 案例1
二层
环路
二层
环路
在现实中，一些二层环路可能是由于人为的疏忽导致的，例如错误地连接设备之间的互联线缆等。
另一些二层环路可能是由于人为的配置错误导致的，在本例中，网络管理员未将SW1与SW2之间的链路绑定到一个逻辑链路（聚合链路）上，从而引入了二层环路。
SW1
SW2
Notes: 在现实中，除了冗余链路会引起环路，还有一些人为错误导致的环路。

## Slide 7: 二层环路带来的问题
BUM帧（Broadcast，Unknown unicast，Multicast）指定广播、未知单播及组播帧
BUM帧
1
2
2
3
3
4
4
典型问题2：MAC地址漂移
典型问题1：广播风暴
SW3收到BUM帧后将其进行泛洪，SW1及SW2收到后进一步泛洪，如此反复，最终导致整个网络资源被耗尽，网络瘫痪不可用。
SW1
SW2
SW3
BUM帧
源MAC 5489-98EE-788A
1
SW1
SW2
SW3
GE0/0/1
GE0/0/2
以SW1为例，5489-98EE-788A会不断地在GE0/0/1与GE0/0/2接口之间来回切换，这被称为MAC地址漂移现象。
Notes: 问题一：广播风暴
  根据交换机的转发原则，如果交换机从一个端口上接收到的是一个广播帧，或者是一个目的MAC地址未知的单播帧，则会将这个帧向除源端口之外的所有其他端口转发。如果交换网络中有环路，则这个帧会被无限转发，此时便会形成广播风暴，网络中也会充斥着重复的数据帧。
  本例中，SW3收到了一个广播帧将其进行泛洪，SW1和SW2也会将此帧转发到除了接收此帧的其他所有端口，结果此帧又会被再次转发给SW3，这种循环会一直持续，于是便产生了广播风暴。交换机性能会因此急速下降，并会导致业务中断。
问题二：MAC地址表漂移
  交换机是根据所接收到的数据帧的源地址和接收端口生成MAC地址表项的。
  本例中，SW3收到一个广播帧泛洪，SW1从GE0/0/1接口接收到广播帧后学习且泛洪，形成MAC地址5489-98EE-788A与GE0/0/1的映射；SW2收到广播帧后学习且泛洪，SW1再次从GE0/0/2收到源MAC地址为5489-98EE-788A的广播帧并进行学习，5489-98EE-788A会不断地在GE0/0/1与GE0/0/2接口之间来回切换，这被称为MAC地址漂移现象。

## Slide 8: 初识生成树协议
在网络中部署生成树后，交换机之间会进行生成树协议报文的交互并进行无环拓扑计算，最终将网络中的某个（或某些）接口进行阻塞（Block），从而打破环路。
运行生成树协议
运行生成树协议
运行生成树协议
生成树协议报文
SW1
（树根）
SW1
SW2
SW3
SW2
SW3
二层环路被打破
接口被阻塞
Notes: 在以太网中，二层网络的环路会带来广播风暴，MAC地址表震荡，重复数据帧等问题，为解决交换网络中的环路问题，提出了STP。
STP通过构造一棵树来消除交换网络中的环路。
运行STP算法，判断网络中存在环路的地方并阻断冗余链路，将环路网络修剪成无环路的树型网络，从而避免了数据帧在环路网络中的增生和无穷循环。

## Slide 9: 生成树能够动态响应网络拓扑变化调整阻塞接口
交换机上运行的生成树协议会持续监控网络的拓扑结构，当网络拓扑结构发生变化时，生成树能感知到这些变化，并且自动做出调整。
因此，生成树既能解决二层环路问题，也能为网络的冗余性提供一种方案。
接口被阻塞
链路故障
SW1
SW2
SW3
SW1
SW2
SW3
接口被恢复
1
2
3
Notes: 如图，交换机上运行STP协议，会通过报文监控网络的拓扑结构，正常情况下是将SW3上的一个接口进行阻塞（Block），从而打破环路，当监控到SW1与SW3之间出现链路故障，则恢复阻塞端口进入转发状态。

## Slide 10: 问答：二层及三层环路
常见根因：路由环路；
动态路由协议有一定的防环能力；
IP报文头部中的TTL字段可用于防止报文被无止尽地转发。
常见根因：网络中部署了二层冗余环境，或人为的误接线缆导致；
需借助特定的协议或机制实现二层防环；
二层帧头中并没有任何信息可用于防止数据帧被无止尽地转发。
二层环路（Layer 2 Loop）
三层环路（Layer 3 Loop）
Notes: 常见环路主要分为二层环路和三层环路。
  二层环路主要因为网络中部署了二层冗余环境，或人为的误接线缆导致，可以通过借助特定的协议或机制实现二层防环；
  三层环路主要因为路由环路，可以通过动态路由协议防环和IP报文头部中的TTL字段用于防止报文被无止尽地转发。

## Slide 11: 生成树协议在园区网络中的应用位置
……
……
……
Internet
三层网络
二层网络
生成树工作在这里
Notes: 生成树协议应用于园区网络的二层网络中，进行链路备份和消除环路。

## Slide 12: STP概述
STP是一个用于局域网中消除环路的协议。
运行该协议的设备通过彼此交互信息而发现网络中的环路，并对某些接口进行阻塞以消除环路。
STP在网络中运行后会持续监控网络的状态，当网络出现拓扑变更时，STP能够感知并且进行自动响应，从而使得网络状态适应新的拓扑结构，保证网络可靠性。
由于局域网规模的不断增长，生成树协议已经成为了当前最重要的局域网协议之一。

## Slide 13
生成树技术概述
STP的基本概念及工作原理
STP的基础配置
RSTP对STP的改进
生成树技术进阶

## Slide 14: STP的基本概念：桥ID
桥ID（Bridge ID，BID）
IEEE 802.1D标准中规定BID由16位的桥优先级（Bridge Priority）与桥MAC地址构成。
每一台运行STP的交换机都拥有一个唯一的BID。
BID桥优先级占据高16bit，其余的低48bit是桥MAC地址。
在STP网络中，BID最小的设备会被选举为根桥。
SW1
SW2
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
SW3
备注：此处网桥（Bridge ），或者桥也就是交换机。
桥优先级
桥MAC地址
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
Notes: 在STP中，每一台交换机都有一个标示符，叫做Bridge ID或者桥ID，桥ID由16位的桥优先级（Bridge Priority）和48位的MAC地址构成。在STP网络中，桥优先级是可以配置的，取值范围是0～65535，默认值为32768,可以修改但是修改值必须为1024的倍数。优先级最高的设备（数值越小越优先）会被选举为根桥。如果优先级相同，则会比较MAC地址，MAC地址越小则越优先。
如图，需要在该网络中选举根桥，首先比较三台交换机的桥优先级，桥优先级都为4096，再比较三台交换机的MAC地址，谁小谁优先，最终选择SW1为根桥。

## Slide 15: STP的基本概念：根桥
根桥（Root Bridge）
STP的主要作用之一是在整个交换网络中计算出一棵无环的“树”（STP树）。
根桥是一个STP交换网络中的“树根”。
STP开始工作后，会在交换网络中选举一个根桥，根桥是生成树进行拓扑计算的重要“参考点”，是STP计算得出的无环拓扑的“树根”。
在STP网络中，桥ID最小的设备会被选举为根桥。
  在BID的比较过程中，首先比较桥优先级，优先级的值越小，则越优先，拥有最小优先级值的交换机会成为根桥；如果优先级相等，那么再比较MAC地址，拥有最小MAC地址的交换机会成为根桥。
SW1
SW2
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
SW3
根桥
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
Notes: 树形的网络结构必须有树根，于是STP引入了根桥（Root Bridge）概念。
对于一个STP网络，根桥在全网中只有一个，它是整个网络的逻辑中心，但不一定是物理中心。根桥会根据网络拓扑的变化而动态变化。
网络收敛后，根桥会按照一定的时间间隔产生并向外发送配置BPDU，其他设备仅对该报文进行处理，传达拓扑变化记录，从而保证拓扑的稳定。

## Slide 16: STP的基本概念：Cost
开销（Cost）
每一个激活了STP的接口都维护着一个Cost值，接口的Cost主要用于计算根路径开销，也就是到达根的开销。
接口的缺省Cost除了与其速率、工作模式有关，还与交换机使用的STP Cost计算方法有关。
接口带宽越大，则Cost值越小。
用户也可以根据需要通过命令调整接口的Cost。
SW1
SW2
SW3
Cost=500
Cost=500
Cost=20000
Cost=20000
Cost=20000
Cost=20000
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
Notes: 交换机的每个端口都有一个端口开销（Port Cost）参数，此参数表示该端口在STP中的开销值。默认情况下端口的开销和端口的带宽有关，带宽越高，开销越小。
华为交换机支持多种STP的路径开销计算标准，提供多厂商场景下最大程度的兼容性。缺省情况下，华为交换机使用IEEE 802.1t标准来计算路径开销。

## Slide 17: STP的基本概念：Cost计算方法
接口速率 | 接口模式 | STP开销（推荐值） |  | 
 |  | IEEE 802.1d-1998标准 | IEEE 802.1t标准 | 华为计算方法
100Mbps | Half-Duplex | 19 | 200,000 | 200
 | Full-Duplex | 18 | 199,999 | 199
1000Mbps | Full-Duplex | 4 | 20,000 | 20
10Gbps | Full-Duplex | 2 | 2000 | 2
40Gbps | Full-Duplex | 1 | 500 | 1
100Gbps | Full-Duplex | 1 | 200 | 1
…… |  |  |  | 
接口Cost是已经激活了STP的接口所维护的一个开销值，该值存在默认值，与接口的速率有关联，并且设备使用不同的算法时，相同的接口速率对应不同的Cost值。
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU

## Slide 18: STP的基本概念：RPC
根路径开销（Root Path Cost）
在STP的拓扑计算过程中，一个非常重要的环节就是“丈量”交换机某个接口到根桥的“成本”，也即RPC。
一台设备从某个接口到达根桥的RPC等于从根桥到该设备沿途所有入方向接口的Cost累加。
在本例中，SW3从GE0/0/1接口到达根桥的RPC等于接口1的Cost加上接口2的Cost。
SW1
SW2
SW3
Cost=500
Cost=500
Cost=20000
Cost=20000
Cost=20000
Cost=20000
1
2
GE0/0/1
RPC=500+20000
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
根桥
Notes: 从一个非根桥到达根桥的路径可能有多条，每一条路径都有一个总的开销值，此开销值是该路径上所有接收BPDU端口的端口开销总和（即BPDU的入方向端口），称为路径开销。非根桥通过对比多条路径的路径开销，选出到达根桥的最短路径，这条最短路径的路径开销被称为RPC，并生成无环树状网络。根桥的根路径开销是0。

## Slide 19: STP的基本概念：Port ID
接口ID（Port ID，PID）
运行STP的交换机使用接口ID来标识每个接口，接口ID主要用于在特定场景下选举指定接口。
接口ID由两部分构成的，高4 bit是接口优先级，低12 bit是接口编号。
激活STP的接口会维护一个缺省的接口优先级，在华为交换机上，该值为128。用户可以根据实际需要，通过命令修改该优先级。
端口优先级取值范围是0到240，步长为16，即取值必须为16的整数倍
SW1
SW2
SW3
PID=128.24
PID=128.24
PID=128.23
PID=128.21
PID=128.23
PID=128.22
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
Notes: 运行STP交换机的每个端口都有一个端口ID，端口ID由端口优先级和端口号构成。端口优先级取值范围是0到240，步长为16，即取值必须为16的整数倍。缺省情况下，端口优先级是128。端口ID可以用来确定端口角色。

## Slide 20: STP的基本概念：BPDU
配置BPDU
BPDU（Bridge Protocol Data Unit，网桥协议数据单元）
BPDU是STP能够正常工作的根本。BPDU是STP的协议报文。
STP交换机之间会交互BPDU报文，这些BPDU报文携带着一些重要信息，正是基于这些信息，STP才能够顺利工作。
BPDU分为两种类型：
  配置BPDU（Configuration BPDU）
  TCN BPDU（Topology Change Notification BPDU）
配置BPDU是STP进行拓扑计算的关键；TCN BPDU只在网络拓扑发生变更时才会被触发。
SW1
SW2
SW3
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
Notes: 为了计算生成树，交换机之间需要交换相关的信息和参数，这些信息和参数被封装在BPDU中。
BPDU有两种类型：配置BPDU和TCN BPDU。
配置BPDU包含了桥ID、路径开销和端口ID等参数。STP协议通过在交换机之间传递配置BPDU来选举根交换机，以及确定每个交换机端口的角色和状态。在初始化过程中，每个桥都主动发送配置BPDU。在网络拓扑稳定以后，只有根桥主动发送配置BPDU，其他交换机在收到上游传来的配置BPDU后，才会发送自己的配置BPDU。
TCN BPDU是指下游交换机感知到拓扑发生变化时向上游发送的拓扑变化通知。

## Slide 21: 配置BPDU的报文格式
字节 | 字段 | 描述
2 | PID | 协议ID ，对于STP而言，该字段的值总为0
1 | PVI | 协议版本ID，对于STP而言，该字段的值总为0
1 | BPDU Type | 指示本BPDU的类型，若值为0x00，则表示本报文为配置BPDU；若值为0x80，则为TCN BPDU
1 | Flags | 标志，STP只使用了该字段的最高及最低两个比特位，最低位是TC（Topology Change，拓扑变更）标志，最高位是TCA（Topology Change Acknowledgment，拓扑变更确认）标志
8 | Root ID | 根网桥的桥ID
4 | RPC | 根路径开销，到达根桥的STP Cost
8 | Bridge ID | BPDU发送桥的ID
2 | Port ID | BPDU发送网桥的接口ID（优先级+接口号）
2 | Message Age | 消息寿命，从根网桥发出BPDU之后的秒数，每经过一个网桥都减1，所以它本质上是到达根桥的跳数
2 | Max Age | 最大寿命，当一段时间未收到任何BPDU，生存期到达最大寿命时，网桥认为该接口连接的链路发生故障。默认20s
2 | Hello Time | 根网桥连续发送的BPDU之间的时间间隔，默认2s
2 | Forward Delay | 转发延迟，在侦听和学习状态所停留的时间间隔，默认15s
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
PID | PVI | BPDU Type | Flags | Root ID | RPC | Bridge ID | Port ID | Message Age | Max Age | Hello Time | Forward Delay

## Slide 22: 配置BPDU的比较原则
字段
协议ID
协议版本ID
类型
标志
根桥ID
根路径开销
网桥ID
接口ID
消息寿命
最大寿命
Hello时间
转发延迟
对于STP而言，最重要的工作就是在交换网络中计算出一个无环拓扑。在拓扑计算的过程中，一个非常重要的内容就是配置BPDU的比较。在配置BPDU中，有四个字段非常关键，它们是“根桥ID”、“根路径开销”、“网桥ID”以及“接口ID”，这四个字段便是交换机进行配置BPDU比较的关键内容。
STP按照如下顺序选择最优的配置BPDU：
最小的根桥ID
最小的RPC
最小的网桥ID
最小的接口ID
在这四条原则中（每条原则都对应配置BPDU中的相应字段），第一条原则主要用于在网络中选举根桥，后面的原则主要用于选举根接口及指定接口。
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
Notes: STP操作：
  选举一个根桥。
  每个非根交换机选举一个根端口。
  每个网段选举一个指定端口。
  阻塞非根、非指定端口。
STP中定义了三种端口角色：指定端口，根端口和预备端口。
  指定端口是交换机向所连网段转发配置BPDU的端口，每个网段有且只能有一个指定端口。一般情况下，根桥的每个端口总是指定端口。
  根端口是非根交换机去往根桥路径最优的端口。在一个运行STP协议的交换机上最多只有一个根端口，但根桥上没有根端口。
  如果一个端口既不是指定端口也不是根端口，则此端口为预备端口。预备端口将被阻塞。

## Slide 23: 配置BPDU的转发过程
SW1
SW2
SW3
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
PortID=128.24
PortID=128.23
Cost=20000
Cost=20000
配置BPDU
……
根桥ID=4096.4c1f-aabc-102a
路径开销=0
桥ID=4096.4c1f-aabc-102a
接口ID=128.24
……
配置BPDU
……
根桥ID=4096.4c1f-aabc-102a
路径开销=0+20000
桥ID=4096.4c1f-aabc-102b
接口ID=128.23
……
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
Notes: 交换机在刚启动时都认为自己是根桥，互相发送配置BPDU进行STP运算。

## Slide 24: STP的计算过程 (1)
在交换网络中选举一个根桥
STP在交换网络中开始工作后，每个交换机都会向网络中发送配置BPDU。配置BPDU中包含交换机自己的桥ID。
网络中拥有最小桥ID的交换机成为根桥。
在一个连续的STP交换网络中只会存在一个根桥。
根桥的角色是可抢占的。
为了确保交换网络的稳定，建议提前规划STP组网，并将规划为根桥的交换机的桥优先级设置为最小值0。
配置BPDU
SW1
SW2
SW3
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
选举根桥
选举根接口
选举指定接口
阻塞非指定接口
根桥
Notes: 什么是根桥？
  根桥是STP树的根节点。
  要生成一棵STP树，首先要确定出一个根桥。
  根桥是整个交换网络的逻辑中心，但不一定是它的物理中心。
  当网络的拓扑发生变化时，根桥也可能发生变化。（抢占）
选举过程：
  STP交换机初始启动之后，都会认为自己是根桥，并在发送给其他交换机的BPDU中宣告自己为根桥。因此，此时BPDU中的根桥ID为各自设备的网桥ID。
  当交换机收到网络中其他设备发送来的BPDU后，会比较BPDU中的根桥ID和自己的BID。
  交换机不断交互BPDU，同时对BID进行比较，最终选举一台BID最小的交换机作为根桥，其他的则为非根桥。
  如图：根桥的选举先比较优先级，交换机SW1、2、3的优先级相等，则比较MAC地址，也优选最小的，所以SW1的BID最小，因此SW1为根桥，SW2和SW3为非根桥。
注意：
  根桥的角色可抢占。当有更优的BID的交换机加入网络时，网络会重新进行STP计算，选出新的根桥。

## Slide 25: STP的计算过程 (2)
在每台非根桥上选举一个根接口
每一台非根桥交换机都会在自己的接口中选举出一个接口。
非根桥交换机上有且只会有一个根接口。
当非根桥交换机有多个接口接入网络中时，根接口是其收到最优配置BPDU的接口。
可以形象地理解为，根接口是每台非根桥上“朝向”根桥的接口。
选举根桥
选举根接口
选举指定接口
阻塞非指定接口
SW1
SW2
SW3
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
配置BPDU
根接口
R
R
R
Notes: 什么是根端口？
  一个非根桥设备上会有多个端口与网络相连，为了保证从某台非根桥设备到根桥设备的工作路径是最优且唯一的，就必须从该非根桥设备的端口中确定出一个被称为“根端口”的端口，由根端口来作为该非根桥设备与根桥设备之间进行报文交互的端口。
  在选举出根桥后，根桥仍然持续发送BPDU，而非根桥将持续不断的收到根桥发送的BPDU。因此，在所有非根桥上选举一个距离根桥“最近”的端口（根端口），在网络收敛后，根端口将不断的收到来自根桥的BPDU。
  即：根端口保证了交换机与根桥之间工作路径的唯一性和最优性。
注意：一个非根桥设备上，最多只能有一个根端口。
选举过程：
  交换机有多个端口接入网络，各个端口都会收到BPDU报文，报文中会携带“RootID、RPC、BID、PID”等关键字段，端口会针对这些字段进行PK。
  首先比较根路径开销（RPC），STP协议把根路径开销作为确定根端口的重要依据。RPC值越小，越优选，因此交换机会选RPC最小的端口作为根端口。
  当RPC相同时，比较上行交换机的BID，即比较交换机各个端口收到的BPDU中的BID，值越小，越优选，因此交换机会选上行设备BID最小的端口作为根端口。
  当上行交换机BID相同时，比较上行交换机的PID，即比较交换机各个端口收到的BPDU中的PID，值越小，越优先，因此交换机会选上行设备PID最小的端口作为根端口。
  当上行交换机的PID相同时，则比较本地交换机的PID，即比较本端交换机各个端口各自的PID，值越小，越优先，因此交换机会选端口PID最小的端口作为根端口。

## Slide 26: STP的计算过程 (3)
在每条链路上选举一个指定接口
根接口选举出来后，非根桥会使用其在该接口上收到的最优BPDU进行计算，然后将计算得到的配置BPDU与除了根接口之外的其他所有接口所收到的配置BPDU进行比较：
  如果前者更优，则该接口为指定接口；
  如果后者更优，则该接口为非指定接口。
一般情况下，根桥的所有接口都是指定接口。
配置BPDU
根接口
D
指定接口
选举根桥
选举根接口
选举指定接口
阻塞非指定接口
SW1
SW2
SW3
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
D
D
D
R
R
R
Notes: 什么是指定端口？
  网络中的每个链路与根桥之间的工作路径必须是唯一的且最优的。当一个链路有两条及以上的路径通往根桥时（该链路连接了不同的交换机，或者该链路连接了同一台交换机的不同端口），与该链路相连的交换机（可能不止一台）就必须确定出一个唯一的指定端口。
  因此，每个链路（Link）选举一个指定端口，用于向这个链路发送BPDU。
注意：一般情况下，根桥上不存在任何根端口，只存在指定端口。
选举过程：
  指定端口也是通过比较RPC来确定的，选择RPC最小的作为指定端口，如果RPC相同，则比较BID和PID。
  首先比较根路径开销（RPC），值越小，越优选，因此交换机会选RPC最小的端口作为指定端口。
  若RPC相等，则比较链路两端交换机的BID，值越小，越优选，因此交换机会选BID最小的交换机的端口作为指定端口。
  若BID相等，则比较链路两端端口的PID，值越小，越优选，因此交换机会选PID最小的交换机的端口作为指定端口。

## Slide 27: STP的计算过程 (4)
非指定接口被阻塞
一台交换机上，既不是根接口，又不是指定接口的接口被称为非指定接口。
STP操作的最后一步是阻塞网络中的非指定接口。这一步完成后，网络中的二层环路就此消除。
选举根桥
选举根接口
选举指定接口
阻塞非指定接口
配置BPDU
R
根接口
D
指定接口
SW1
SW2
SW3
R
R
D
D
D
接口被阻塞
Notes: 什么是非指定端口（预备端口）？
在确定了根端口和指定端口之后，交换机上所有剩余的非根端口和非指定端口统称为预备端口。
阻塞非指定端口
  STP会对这些非指定端口进行逻辑阻塞，即这些端口不能转发由终端计算机产生并发送的帧（用户数据帧）。
  一旦非指定端口被逻辑阻塞后，STP树（无环路工作拓扑）就生成了。
注意：
  非指定端口可以接收并处理BPDU。
  根端口和指定端口既可以接收和发送BPDU，也可以转发用户数据帧。

## Slide 28: 思考题1：识别以下拓扑中的根桥及各种接口角色
SW2 4096.4c1f-aabc-0002
SW3 4096.4c1f-aabc-0003
1000M
SW1 4096.4c1f-aabc-0001
1000M
1000M
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
Notes: 根桥：SW1
根端口：SW2-G0/0/1；SW3-G0/0/1
指定端口：SW1-G0/0/0和G0/0/1；SW2-G0/0/2
阻塞端口：SW3-G0/0/2

## Slide 29: 思考题2：识别以下拓扑中的根桥及各种接口角色
SW2 4096.4c1f-aabc-0002
SW3 4096.4c1f-aabc-0003
1000M
SW1 4096.4c1f-aabc-0001
10M
1000M
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
Notes: 根桥：SW1
根端口：SW2-G0/0/1；SW3-G0/0/2
指定端口：SW1-G0/0/0和G0/0/1；SW2-G0/0/2
阻塞端口：SW3-G0/0/1

## Slide 30: 思考题3：识别以下拓扑中的根桥及各种接口角色
SW1 4096.4c1f-aabc-0001
SW2 4096.4c1f-aabc-0002
SW3 4096.4c1f-aabc-0003
SW4 4096.4c1f-aabc-0004
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
Notes: 根桥：SW1
根端口：SW2-G0/0/1；SW3-G0/0/2；SW4-G0/0/1
指定端口：SW1-G0/0/0和G0/0/1；SW2-G0/0/2；SW3-G0/0/1
阻塞端口：SW4-G0/0/2

## Slide 31: 思考题4：识别以下拓扑中的根桥及各种接口角色
4096.4c1f-aabc-0001
4096.4c1f-aabc-0002
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
SW1
SW2
Notes: 如图，首先选举根桥，两台交换机的桥优先级相同，则比较桥MAC地址，谁小谁优先，最终选举SW1为根桥；
其次选举根端口，SW2上两个端口RPC相同，再比较两个接口对端的BID也相同，然后比较两个端口对端的PID，SW2的G0/0/1的对端PID：128.2，SW2的G0/0/2的对端PID：128.1，越小越优先，所以SW2的G0/0/2为根端口；
然后选举指定端口，SW1为根桥，所以SW1上的GE0/0/1和GE0/0/2端口为指定端口；
最终非根端口，非指定端口的SW2的GE0/0/1端口为预备端口。

## Slide 32: STP的接口状态
状态名称 | 状态描述
禁用（Disable） | 该接口不能收发BPDU，也不能收发业务数据帧，例如接口为down
阻塞（Blocking） | 该接口被STP阻塞。处于阻塞状态的接口不能发送BPDU，但是会持续侦听BPDU，而且不能收发业务数据帧，也不会进行MAC地址学习
侦听（Listening） | 当接口处于该状态时，表明STP初步认定该接口为根接口或指定接口，但接口依然处于STP计算的过程中，此时接口可以收发BPDU，但是不能收发业务数据帧，也不会进行MAC地址学习
学习（Learning） | 当接口处于该状态时，会侦听业务数据帧（但是不能转发业务数据帧），并且在收到业务数据帧后进行MAC地址学习
转发（Forwarding） | 处于该状态的接口可以正常地收发业务数据帧，也会进行BPDU处理。接口的角色需是根接口或指定接口才能进入转发状态

## Slide 33: STP的接口状态迁移
禁用或Down
阻塞
侦听
学习
转发
1
2
3
3
5
5
5
5
4
4
4
1
接口初始化或激活，自动进入阻塞状态
2
接口被选举为根接口或指定接口，自动进入侦听状态
3
转发延迟计时器超时且接口依然为根接口或指定接口
4
接口不再是根接口或指定接口或指定状态
5
接口被禁用或者链路失效
Notes: 图中所示为STP的端口状态迁移机制，运行STP协议的设备上端口状态有5种：
  Forwarding：转发状态。端口既可转发用户流量也可转发BPDU报文，只有根端口或指定端口才能进入Forwarding状态。
  Learning：学习状态。端口可根据收到的用户流量构建MAC地址表，但不转发用户流量。增加Learning状态是为了防止临时环路。
  Listening：侦听状态。端口可以转发BPDU报文，但不能转发用户流量。
  Blocking：阻塞状态。端口仅仅能接收并处理BPDU，不能转发BPDU，也不能转发用户流量。此状态是预备端口的最终状态。
  Disabled：禁用状态。端口既不处理和转发BPDU报文，也不转发用户流量。

## Slide 34: 拓扑变化 - 根桥故障
根桥故障恢复过程
SW1根桥发生故障，停止发送BPDU报文。
SW2等待Max Age计时器（20 s）超时，从而导致已经收到的BPDU报文失效，又接收不到根桥发送的新的BPDU报文，从而得知上游出现故障。
非根桥会互相发送配置BPDU，重新选举新的根桥。
经过重新选举后，SW3的A端口经过两个Forward Delay（15 s）时间恢复转发状态。
非根桥会在BPDU老化之后开始根桥的重新选举。
根桥故障会导致50 s左右的恢复时间。
SW1
SW2
SW3
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
A
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
1
2
3
4
Notes: 根桥故障：
  在稳定的STP网络，非根桥会定期收到来自根桥的BPDU报文。
  如果根桥发生了故障，停止发送BPDU，下游交换机就无法收到来自根桥的BPDU报文。
  如果下游交换机一直收不到BPDU报文，Max Age计时器（缺省: 20s）就会超时，从而导致已经收到的BPDU报文失效，此时，非根桥会互相发送配置BPDU，重新选举新的根桥。
端口状态：
  SW3的预备端口，20s后会从Blocking状态进入到Listening状态，再进入Learning状态，最终进入到Forwarding状态，进行用户流量的转发。
收敛时间：
  根桥故障会导致50s左右的恢复时间，等于Max Age加上2倍的Forward Delay收敛时间。

## Slide 35: 拓扑变化 - 直连链路故障
直连链路故障恢复过程
当交换机SW2网络稳定时检测到根端口的链路发生故障，则其备用端口会经过两倍的Forward Delay（15s）时间进入用户流量转发状态。
SW2检测到直连链路物理故障后，会将预备端口转换为根端口。
直连链路故障，备用端口会经过30s后恢复转发状态。
SW1
SW2
SW3
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
A
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
A
Notes: 直连链路故障：
  当两台交换机间用两条链路互连时，其中一条是主用链路，另一条为备用链路。
  当网络稳定时，交换机SWB检测到根端口的链路发生故障，则其备用端口会进入用户流量转发状态。
端口状态：
  备用端口会从Blocking状态，迁移到Listening-Learning-Forwarding状态。
  收敛时间：
  直连链路故障，备用端口会经过30s后恢复转发状态。

## Slide 36: 拓扑变化 – 非直连链路故障
非直连链路故障后，SW3的备用端口恢复到转发状态，非直连故障会导致50s左右的恢复时间。
桥ID
根桥
Cost
RPC
Port ID
BPDU
SW1
SW2
SW3
A
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
D
SW1
SW2
SW3
4096.4c1f-aabc-102a
4096.4c1f-aabc-102b
4096.4c1f-aabc-102c
D
R
Notes: 非直连故障
  在稳定的STP网络，非根桥会定期收到来自根桥的BPDU报文。
  若SW1与SW2之间的链路发生了某种故障（非物理故障），因此SW2一直收不到来自根桥SW1的BPDU报文，Max Age计时器（缺省: 20 s）就会超时，从而导致已经收到的BPDU报文失效。
  此时，非根桥SW2会认为根桥失效，并且认为自己是根桥，从而发送自己的配置BPDU给SW3，通知SW3自己是新的根桥。
  在此期间，SW3的预备端口一直收不到包含根桥ID的BPDU，Max Age计时器超时后，端口进入到Listening状态，开始向SW2“转发”从上游发来的包含根桥ID的BPDU。
  因此，Max Age定时器超时后，SW2和SW3几乎同时收到对方发来的BPDU，再进行STP重新计算，SW2发现SW3发来的BPDU更优，就放弃宣称自己是根桥并重新确定端口角色。
端口状态：
  SW3预备端口20s后会从Blocking状态进入到Listening状态，再进入Learning状态，最终进入到Forwarding状态，进行用户流量的转发。
收敛时间：
  非直连故障会导致50s左右的恢复时间，等于Max Age加上2倍的Forward Delay收敛时间。

## Slide 37: 拓扑改变导致MAC地址表错误
MAC | 端口
00-05-06-07-08-AA | GE0/0/1
00-05-06-07-08-BB | GE0/0/3
主机A
主机B
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
00-05-06-07-08-AA
00-05-06-07-08-BB
MAC地址表
如图，SW3的根端口发生故障，导致生成树拓扑重新收敛，在生成树拓扑完成收敛之后，从主机A到主机B的帧仍然不能到达目的地。这是因为交换机依赖MAC地址表转发数据帧,缺省情况下，MAC地址表项的老化时间是300秒。那么该怎么快速恢复转发？
SW2
SW3
SW1
GE0/0/3
A
Notes: 在交换网络中，交换机依赖MAC地址表转发数据帧。缺省情况下，MAC地址表项的老化时间是300秒。如果生成树拓扑发生变化，交换机转发数据的路径也会随着发生改变，此时MAC地址表中未及时老化掉的表项会导致数据转发错误，因此在拓扑发生变化后需要及时更新MAC地址表项。
本例中，SW2中的MAC地址表项定义了通过端口GigabitEthernet 0/0/3可以到达主机A，通过端口GigabitEthernet 0/0/3可以到达主机B。由于SW3的根端口产生故障，导致生成树拓扑重新收敛，在生成树拓扑完成收敛之后，从主机A到主机B的帧仍然不能到达目的地。这是因为MAC地址表项老化时间是300秒，主机A发往主机B的帧到达SW2后，SW3会继续通过端口GigabitEthernet 0/0/3转发该数据帧。

## Slide 38: 拓扑改变导致MAC地址表错误
SW2
SW3
SW1
A
5 .TC
1 .TCN
2 .TCA
3 .TCN
4.TC
MAC | 端口
00-05-06-07-08-AA | GE0/0/3
00-05-06-07-08-BB | GE0/0/1
00-05-06-07-08-BB | GE0/0/2
MAC地址表
TCN BPDU在网络拓扑变化的时候产生。
报文格式: 协议标识、版本号和类型。
拓扑变化：会使用到配置BPDU中Flags的TCA和TC位。
主机A
主机B
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
00-05-06-07-08-AA
00-05-06-07-08-BB
GE0/0/3
Notes: 拓扑变化过程中，根桥通过TCN BPDU报文获知生成树拓扑里发生了故障。根桥生成TC用来通知其他交换机加速老化现有的MAC地址表项。
拓扑变更以及MAC地址表项更新的具体过程如下：
  SW3感知到网络拓扑发生变化后，会不间断地向SWB发送TCN BPDU报文。
  SW2收到SW3发来的TCN BPDU报文后，会把配置BPDU报文中的Flags的TCA位设置1，然后发送给SW3，告知SW3停止发送TCN BPDU报文。
  SW2向根桥转发TCN BPDU报文。
  SW1把配置BPDU报文中的Flags的TC位设置为1后发送，通知下游设备把MAC地址表项的老化时间由默认的300 s修改为Forward Delay的时间（默认为15 s）。
  最多等待15 s之后，SW2中的错误MAC地址表项会被自动清除。此后，SW2就能重新开始MAC表项的学习及转发操作。

## Slide 39
生成树技术概述
STP的基本概念及工作原理
STP的基础配置

## Slide 40: STP的基础配置命令 (1)
[Huawei] stp mode { stp | rstp | mstp }
配置生成树工作模式
交换机支持STP、RSTP和MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）三种生成树工作模式，默认情况工作在MSTP模式。
[Huawei] stp root primary
（可选）配置根桥
配置当前设备为根桥。缺省情况下，交换机不作为任何生成树的根桥。配置后该设备优先级数值自动为0，并且不能更改设备优先级。
[Huawei] stp root secondary
（可选）备份根桥
配置当前交换机为备份根桥。缺省情况下，交换机不作为任何生成树的备份根桥。配置后该设备优先级数值为4096，并且不能更改设备优先级。

## Slide 41: STP的基础配置命令 (2)
[Huawei] stp priority priority
（可选）配置交换机的STP优先级
缺省情况下，交换机的优先级取值是32768。
[Huawei] stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
（可选）配置接口路径开销
配置接口路径开销计算方法。缺省情况下，路径开销值的计算方法为IEEE 802.1t（dot1t）标准方法。
同一网络内所有交换机的接口路径开销应使用相同的计算方法。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] stp cost cost
设置当前接口的路径开销值。

## Slide 42: STP的基础配置命令 (3)
[Huawei-intf] stp priority priority
（可选）配置接口优先级
配置接口的优先级。缺省情况下，交换机接口的优先级取值是128。
[Huawei] stp enable
启用STP/RSTP/MSTP
使能交换机的STP/RSTP/MSTP功能。缺省情况下，设备的STP/RSTP/MSTP功能处于启用状态。

## Slide 43: 案例1：STP的基础配置
在上述三台交换机上部署STP，以便消除网络中的二层环路。
通过配置，将SW1指定为根桥，并使SW3的GE0/0/22接口被STP阻塞。
[SW1] stp mode stp
[SW1] stp enable
[SW1] stp priority 0
[SW2] stp mode stp
[SW2] stp enable
[SW2] stp priority 4096
[SW3] stp mode stp
[SW3] stp enable
[SW3] stp priority 0
SW1的配置如下：
SW2的配置如下：
SW3的配置如下：
SW1
SW2
SW3
GE0/0/24
GE0/0/24
GE0/0/23
GE0/0/23
GE0/0/21
GE0/0/22

## Slide 44: 案例1：STP的基础配置
<SW3> display stp brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 GigabitEthernet0/0/21 ROOT FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/22 ALTE DISCARDING NONE
在SW3上查看STP接口状态摘要：

## Slide 45
（单选）以下关于STP接口状态的说法，错误的是（A）。
  被阻塞的接口不会侦听，也不发送BPDU。
  处于Learning状态的接口会学习MAC地址，但是不会转发数据。
  处于Listening状态的接口会持续侦听BPDU。
  被阻塞的接口如果一定时间内收不到BPDU，则会自动切换到Listening状态。
Notes: A

## Slide 46
生成树是一个用于局域网中消除环路的协议。运行该协议的设备通过彼此交互信息而发现网络中的环路，并对某些接口进行阻塞以消除环路。由于局域网规模的不断增长，生成树协议已经成为了当前最重要的局域网协议之一。
在以太网交换网中部署生成树协议后，如果网络中出现环路，生成树协议通过拓扑计算，可实现：
  消除环路：通过阻塞冗余链路消除网络中可能存在的网络通信环路。
  链路备份：当前活动的路径发生故障时，激活冗余备份链路，恢复网络连通性。