## Slide 1: 实现VLAN间通信

## Slide 2
传统交换二层组网中，默认所有网络都处于同一个广播域，这带了诸多问题。VLAN（Virtual Local Area Network，虚拟局域网）技术的提出，满足了二层组网隔离广播域需求，使得属于不同VLAN的网络无法互访，但不同VLAN之间又存在着相互访问的需求。
本章主要描述如何实现不同VLAN之间的相互通信。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  了解如何实现VLAN间通信
  掌握如何使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
  掌握如何使用三层交换机实现VLAN间通信
  掌握报文三层转发过程

## Slide 4
技术背景
使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
使用VLANIF技术实现VLAN间通信
三层通信过程解析

## Slide 5: VLAN间通信 (1)
实际网络部署中一般会将不同IP地址段划分到不同的VLAN。
同VLAN且同网段的PC之间可直接进行通信，无需借助三层转发设备，该通信方式被称为二层通信。
VLAN之间需要通过三层通信实现互访，三层通信需借助三层设备。
VLAN 10
VLAN 20
三层通信
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
二层通信
二层通信
二层交换机

## Slide 6: VLAN间通信 (2)
常见的三层设备：路由器、三层交换机、防火墙等。
将二层交换机与路由器的三层接口互联，由三层设备进行路由转发来实现通信。
VLAN 10
VLAN 20
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
路由器
2
3
二层接口
三层接口
3
3
2
2
2
2
2
二层交换机
2

## Slide 7
技术背景
使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
使用VLANIF技术实现VLAN间通信
三层通信过程解析

## Slide 8: 使用路由器物理接口
使用物理接口实现
使用子接口实现
路由器三层接口作为网关，转发本网段前往其它网段的流量。
路由器三层接口无法处理携带VLAN Tag的数据帧，因此交换机上联路由器的接口需配置为Access。
路由器的一个物理接口作为一个VLAN的网关，因此存在一个VLAN就需要占用一个路由器物理接口。
路由器作为三层转发设备其接口数量较少，方案的可扩展性太差。
物理连接图
GE0/0/3
Access (VLAN 10）
GE0/0/1
Access (VLAN 10）
GE0/0/2
Access (VLAN 20)
GE0/0/4
Access (VLAN 20)
GE0/0/1
192.168.10.254
GE0/0/2
192.168.20.254
R1
SW1
VLAN 10
PC1
192.168.10.2/24
默认网关:192.168.10.254
VLAN 20
PC2
192.168.20.2/24
默认网关:192.168.20.254
Notes: 在二层交换机上配置VLAN，每个VLAN单独使用一个交换机接口与路由器互联。
路由器使用两个物理接口，分别作为VLAN 10及VLAN 20内PC的默认网关，使用路由器的物理接口实现VLAN之间的通信。

## Slide 9: 使用路由器子接口
子接口（Sub-Interface）是基于路由器以太网接口所创建的逻辑接口，以物理接口ID+子接口ID进行标识，子接口同物理接口一样可进行三层转发。
子接口不同于物理接口，可以终结携带VLAN Tag的数据帧。
基于一个物理接口创建多个子接口，将该物理接口对接到交换机的Trunk接口，即可实现使用一个物理接口为多个VLAN提供三层转发服务。
GE0/0/1
Access (VLAN 10）
GE0/0/2
Access (VLAN 20)
GE0/0/1.10
192.168.10.254
GE0/0/1.20
192.168.20.254
R1
G0/0/24
Trunk VLAN 10 20
物理连接图
SW1
VLAN 10
PC1
192.168.10.2/24
默认网关:192.168.10.254
VLAN 20
PC2
192.168.20.2/24
默认网关:192.168.20.254
使用物理接口实现
使用子接口实现
Notes: R1使用一个物理接口（GE0/0/1）与交换机SW1对接，并基于该物理接口创建两个子接口：GE0/0/1.10及GE0/0/1.20，分别使用这两个子接口作为VLAN 10及VLAN 20的默认网关。
由于三层子接口不支持VLAN报文，当它收到VLAN报文时，会将VLAN报文当成是非法报文而丢弃。因此，需要在子接口上将VLAN Tag剥掉，也就是需要VLAN终结（VLAN Termination）。

## Slide 10: 子接口处理流程
交换机连接路由器的接口类型配置为Trunk，根据报文的VLAN Tag不同，路由器将收到的报文交由对应的子接口处理。
VLAN 10
VLAN 20
SW1
GE0/0/1
根据报文携带的VLAN ID，设备将报文交由相应的子接口（如图中GE0/0/1.10）处理。
通过子接口，设备可以三层转发实现VLAN间通信。
Trunk
GE0/0/24
R1
GE0/0/1.10
GE0/0/1.20
GE0/0/1
GE0/0/1.10
GE0/0/1.20
R1
SW1
Trunk
GE0/0/24
携带VLAN Tag 10的报文
携带VLAN Tag 20的报文
192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
192.168.20.2/24
默认网关: 192.168.20.254
GE0/0/1
GE0/0/2
使用物理接口实现
使用子接口实现
Notes: 子接口终结VLAN的实质包含两个方面：
  对接口接收到报文，剥除VLAN标签后进行三层转发或其他处理。
  对接口发出的报文，又将相应的VLAN标签添加到报文中后再发送。

## Slide 11: 子接口配置示例
使用物理接口实现
使用子接口实现
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1.10
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]dot1q termination vid 10
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]ip address 192.168.10.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]arp broadcast enable
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1.20
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]dot1q termination vid 20
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]ip address 192.168.20.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]arp broadcast enable
子接口需要配置终结的VLAN ID。
路由器根据收到报文的VLAN ID选择对应的子接口处理（子接口接受携带VLAN Tag的报文）。
子接口发送报文时携带配置的termination vid 。
R1
SW1
Trunk GE0/0/24
GE0/0/1
GE0/0/1.10
GE0/0/1.20
Notes: interface interface-type interface-number.sub-interface number命令用来创建子接口。sub-interface number代表物理接口内的逻辑接口通道。一般情况下，为了方便记忆，子接口ID与所要终结的VLAN ID相同。
dot1q termination vid命令用来配置子接口Dot1q终结的单层VLAN ID。缺省情况，子接口没有配置dot1q终结的单层VLAN ID。arp broadcast enable命令用来使能终结子接口的ARP广播功能。缺省情况下，终结子接口没有使能ARP广播功能。终结子接口不能转发广播报文，在收到广播报文后它们直接把该报文丢弃。为了允许终结子接口能转发广播报文，可以通过在子接口上执行此命令。

## Slide 12
技术背景
使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
使用VLANIF技术实现VLAN间通信
三层通信过程解析

## Slide 13: 三层交换机和VLANIF接口
二层交换机（Layer 2 Switch）指的是只具备二层交换功能的交换机。
三层交换机（Layer 3 Switch）除了具备二层交换机的功能，还支持通过三层接口（如VLANIF接口）实现路由转发功能。
VLANIF接口是一种三层的逻辑接口，支持VLAN Tag的剥离和添加，因此可以通过VLANIF接口实现VLAN之间的通信。
VLANIF接口编号与所对应的VLAN ID相同，如VLAN 10对应VLANIF 10。
VLAN 10
VLAN 20
交换模块
路由模块
VLANIF 10
VLANIF 20
可直接内部通信
三层交换机

## Slide 14: VLANIF配置示例
VLAN 10
PC1
192.168.10.2/24
默认网关:192.168.10.254
VLAN 20
PC2
192.168.20.2/24
默认网关:192.168.20.254
GE0/0/1
GE0/0/2
SW1
[SW1]vlan batch 10 20
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
基础配置：
[SW1]interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10]ip address 192.168.10.254 24
[SW1]interface Vlanif 20
[SW1-Vlanif20]ip address 192.168.20.254 24
配置Vlanif：
VLANIF10 192.168.10.254/24
VLANIF20 192.168.20.254/24
配置需求:
    两台PC分别属于VLAN 10、VLAN 20。通过三层交换机完成两台PC之间的相互通信。
Notes: interface vlanif vlan-id命令用来创建VLANIF接口并进入到VLANIF接口视图。vlan-id表示与VLANIF接口相关联的VLAN编号。VLANIF接口的IP地址作为主机的网关IP地址，和主机的IP地址必须位于同一网段。

## Slide 15: VLANIF转发流程 (1)
假设PC、三层交换机上都已存在相应的ARP或MAC表项。
PC1与PC2之间通信过程如下：
PC1通过本地IP地址、本地掩码、对端IP地址进行计算，发现目的设备PC2与自身不在同一个网段，判断该通信为三层通信，将去往PC2的流量发给网关。PC1发送的数据帧：源MAC = MAC1，目的MAC = MAC2。
PC1
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
PC2
IP: 192.168.20.2/24
默认网关: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
交换模块
路由模块
1
VLANIF10
VLANIF20
interface Vlanif10
ip address 192.168.10.254 24
(MAC:MAC2)
interface Vlanif20
ip address 192.168.20.254 24
(MAC:MAC2)
Access Port

## Slide 16: VLANIF转发流程 (2)
交换机收到PC1发送的去往PC2的报文，经解封装发现目的MAC为VLANIF10接口的MAC地址，所以将报文交给路由模块继续处理。
路由模块解析发现目的IP为192.168.20.2，非本地接口存在的IP地址，因此需要对该报文三层转发。查找路由表后，匹配中VLANIF20产生的直连路由。
PC1
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
PC2
IP: 192.168.20.2/24
默认网关: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
交换模块
路由模块
VLANIF10
VLANIF20
interface Vlanif10
ip address 192.168.10.254 24
(MAC:MAC2)
interface Vlanif20
ip address 192.168.20.254 24
(MAC:MAC2)
Access Port
2
3

## Slide 17: VLANIF转发流程 (3)
因为匹配的为直连路由，说明已经到达最后一跳，所以交换机在ARP表中查找192.168.20.2，获取192.168.20.2的MAC地址，交由交换模块重新封装为数据帧。
交换模块查找MAC地址表以明确报文出接口、是否需要携带VLAN Tag。最终交换模块发送的数据帧：源MAC = MAC2，目的MAC = MAC3，VLAN Tag = None。
PC1
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
PC2
IP: 192.168.20.2/24
默认网关: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
交换模块
路由模块
VLANIF10
VLANIF20
interface Vlanif10
ip address 192.168.10.254 24
(MAC:MAC2)
interface Vlanif20
ip address 192.168.20.254 24
(MAC:MAC2)
Access Port
4
5

## Slide 18: 思考题
通过子接口实现VLAN间通信时，交换机连接路由器的接口需要做哪些配置？
  将接口配置为Trunk或者Hybrid，放通终端对应的VLAN（携带VLAN-Tag）。
报文经过三层转发时，报文内容有哪些变化？
  源目IP在转发过程中保持不变（无NAT场景），但是源目MAC会改变，三层转发时每经过一个三层设备进行三层转发，源目MAC都会发生变化。
Notes: 将接口配置为Trunk或者Hybrid，放通终端对应的VLAN（携带VLAN-Tag）。
源目IP在转发过程中保持不变（无NAT场景），但是源目MAC会改变，三层转发时每经过一个三层设备进行三层转发，源目MAC都会发生变化。

## Slide 19: 总结
本章介绍了三种实现VLAN间通信的方式：通过路由器实现、通过子接口实现、通过VLANIF实现。
本章还详细介绍了三层交换机的通信过程，在通信过程中的设备处理机制、报文头部的变化。

## Slide 20: 更多信息
二、三层接口对比
二层接口（Layer2 Interface） | 三层接口（Layer3 Interface）
二层接口不能配置IP地址 | 三层接口可以配置IP地址
二层接口不具备MAC地址 | 三层接口具备MAC地址
当二层接口收到数据帧时，设备在其MAC地址表中查询该帧的目的MAC地址，找到匹配的MAC地址表项后按照该表项的指示转发帧；如果没有找到匹配的MAC地址表项，则将帧进行泛洪。 | 三层接口收到数据帧后，如果数据帧的目的MAC地址与设备的本地MAC地址相同，则将数据帧解除封装，然后在路由表中查询数据包的目的IP地址，找到匹配的路由表项后按照该表项的指示转发包；如果没有找到匹配的表项，则将包丢弃。
典型的二层接口如二层交换机（只具备二层交换能力的交换机）的物理接口；大部分三层交换机（同时具备二层及三层交换能力的交换机）的物理接口缺省为二层接口。 | 典型的三层接口如路由器的三层接口。 某些三层交换机的物理接口可以切换成三层模式。 此外除了物理三层接口，还存在逻辑三层接口，例如交换机的VLANIF，或者网络设备上的逻辑子接口，如GE0/0/1.10。
二层接口并不隔离广播域，当二层接口收到广播帧时，会将数据帧进行泛洪。 | 三层接口隔离广播域，当三层接口收到广播帧时，缺省不会进行泛洪，而是直接终结。