## Slide 1: 网络地址转换

## Slide 2
随着Internet的发展和网络应用的增多，有限的IPv4公有地址已经成为制约网络发展的瓶颈。为解决这个问题，NAT（Network Address Translation，网络地址转换）技术应需而生。
NAT技术主要用于实现内部网络的主机访问外部网络。一方面NAT缓解了IPv4地址短缺的问题，另一方面NAT技术让外网无法直接与使用私有地址的内网进行通信，提升了内网的安全性。
本章节我们将了解NAT的技术背景， 学习不同类型NAT的技术原理、使用场景。

## Slide 3
学完本课程后，您将能够：
  了解NAT的技术背景
  掌握NAT的分类和技术原理
  掌握不同场景下如何选用不同类型的NAT技术

## Slide 4
NAT概述
静态NAT
动态NAT
NAPT、Easy-IP
NAT Server

## Slide 5: NAT产生背景
随着互联网用户的增多，IPv4的公有地址资源显得越发短缺。
同时IPv4公有地址资源存在地址分配不均的问题，这导致部分地区的IPv4可用公有地址严重不足。
为解决该问题，使用过渡技术解决IPv4公有地址短缺就显得尤为必要。
互联网用户
0
公有IPv4地址

## Slide 6: 私网IP地址
公有地址：由专门的机构管理、分配，可以在Internet上直接通信的IP地址。
私有地址：组织和个人可以任意使用，无法在Internet上直接通信，只能在内网使用的IP地址。
A、B、C类地址中各预留了一些地址专门作为私有IP地址：
  A类：10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
  B类：172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
  C类：192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
Internet
企业办公园区
172.16.0.0/16
校园网
10.0.0.0/8
家庭网络
192.168.1.0/16
咖啡厅
192.168.1.0/16
小型厂房园区
192.168.1.0/16

## Slide 7: NAT技术原理
NAT：对IP数据报文中的IP地址进行转换，是一种在现网中被广泛部署的技术，一般部署在网络出口设备，例如路由器或防火墙上。
NAT的典型应用场景：在私有网络内部（园区、家庭）使用私有地址，出口设备部署NAT，对于“从内到外”的流量，网络设备通过NAT将数据包的源地址进行转换（转换成特定的公有地址），而对于“从外到内的”流量，则对数据包的目的地址进行转换。
通过私有地址的使用结合NAT技术，可以有效节约公网IPv4地址。
PC
192.168.1.10/24
Web服务器
200.1.2.3
私有网络
122.1.2.1
NAT
源IP：192.168.1.10
目的IP：200.1.2.3
源IP：122.1.2.1
目的IP：200.1.2.3
源IP：200.1.2.3
目的IP：192.168.1.10
源IP：200.1.2.3
目的IP：122.1.2.1
1
2
4
3
192.168.1.254
Internet
Notes: 由于私有地址无法在Internet上路由转发，访问Internet的IP数据包将缺乏路由无法到达私有网络出口设备。
如果使用了私有地址的私有网络需要访问Internet，必须在网络出口设备配置NAT，将访问Internet的IP数据报文中的私有网络源地址转换成公有网络源地址。

## Slide 8
NAT概述
静态NAT
动态NAT
NAPT、Easy-IP
NAT Server

## Slide 9: 静态NAT原理
静态NAT：每个私有地址都有一个与之对应并且固定的公有地址，即私有地址和公有地址之间的关系是一对一映射。
支持双向互访：私有地址访问Internet经过出口设备NAT转换时，会被转换成对应的公有地址。同时，外部网络访问内部网络时，其报文中携带的公有地址（目的地址）也会被NAT设备转换成对应的私有地址。
私有地址 | 公有地址
192.168.1.1 | 122.1.2.1
192.168.1.2 | 122.1.2.2
192.168.1.3 | 122.1.2.3
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
Internet
私有网络
NAT映射表
-------------------------------

## Slide 10: 静态NAT转换示例
192.168.1.1访问Internet时，源地址会被转换为122.1.2.1。
Internet的回包目的地址为122.1.2.1，目的地址会被转换为192.168.1.1。
Internet上的主机主动访问122.1.2.3，报文的目的地址会被出口设备NAT转换为192.168.1.3。
192.168.1.3的回包源地址192.168.1.3，经过出口设备时会被NAT转换为122.1.2.3。
源IP：192.168.1.1
目的IP：200.1.2.3
1
源IP：200.1.2.3
目的IP：122.1.2.1
3
源IP：200.1.2.3
目的IP：192.168.1.1
4
源IP：122.1.2.1
目的IP：200.1.2.3
2
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
源IP：202.1.2.3
目的IP：192.168.1.3
2
源IP：122.1.2.2
目的IP：202.1.2.3
4
源IP：192.168.1.3
目的IP：202.1.2.3
3
源IP：202.1.2.3
目的IP：122.1.2.3
1
外网主机
202.1.2.3
192.168.1.254
Internet

## Slide 11: 静态NAT配置介绍
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] nat static global { global-address} inside {host-address }
方式一：接口视图下配置静态NAT
global参数用于配置外部公有地址，inside参数用于配置内部私有地址。
[Huawei] nat static global { global-address} inside {host-address }
方式二：系统视图下配置静态NAT
配置命令相同，视图为系统视图，之后在具体的接口下开启静态NAT。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] nat static enable
在接口下使能nat static功能。

## Slide 12: 静态NAT配置示例
私有网络
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
GE0/0/1
122.1.2.1
R1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 122.1.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 122.1.2.1 inside 192.168.1.1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 122.1.2.2 inside 192.168.1.2
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 122.1.2.3 inside 192.168.1.3
在R1上配置静态NAT将内网主机的私有地址一对一映射到公有地址。
Internet

## Slide 13
NAT概述
静态NAT
动态NAT
NAPT、Easy-IP
NAT Server

## Slide 14: 动态NAT原理
动态NAT：静态NAT严格地一对一进行地址映射，这就导致即便内网主机长时间离线或者不发送数据时，与之对应的公有地址也处于使用状态。为了避免地址浪费，动态NAT提出了地址池的概念：所有可用的公有地址组成地址池。
当内部主机访问外部网络时临时分配一个地址池中未使用的地址，并将该地址标记为“In Use”。当该主机不再访问外部网络时回收分配的地址，重新标记为“Not Use”。
122.1.2.1 | Not Use
122.1.2.2 | Not Use
122.1.2.3 | Not Use
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
Internet
私有网络
NAT地址池
--------------------

## Slide 15: 动态NAT转换示例 (1)
Select
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
122.1.2.1 | In Use
122.1.2.2 | Not Use
122.1.2.3 | Not Use
源IP：192.168.1.1
目的IP：200.1.2.3
1
源IP：122.1.2.2
目的IP：200.1.2.3
2
STEP 1
选择一个地址池中未使用的地址作为转换后的地址，同时将该地址的标记变为“In Use”。
私有地址 | 公有地址
192.168.1.1 | 122.1.2.2
192.168.1.2 | 122.1.2.1
STEP 2
生成一个临时的NAT映射表。
Internet
NAT地址池
--------------------
NAT映射表
--------------------

## Slide 16: 动态NAT转换示例 (2)
Match
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
私有地址 | 公有地址
192.168.1.1 | 122.1.2.2
192.168.1.2 | 122.1.2.1
源IP：200.1.2.3
目的IP：122.1.2.2
3
源IP：200.1.2.3
目的IP：192.168.1.1
4
查找NAT映射表，根据公有地址查找私有地址，并进行IP数据报文目的地址转换。
Internet
NAT映射表
-----------------------------

## Slide 17: 动态NAT配置介绍
[Huawei] nat address-group group-index start-address end-address
创建地址池
配置公有地址范围，其中group-index为地址池编号，start-address、end-address分别为地址池起始地址、结束地址。
[Huawei] acl number
[Huawei-acl-basic-number ] rule permit source source-address source-wildcard
配置地址转换的ACL规则
配置基础ACL，匹配需要进行动态转换的源地址范围。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] nat outbound acl-number address-group group-index [ no-pat ]
接口视图下配置带地址池的NAT Outbound
接口下关联ACL与地址池进行动态地址转换，no-pat参数指定不进行端口转换。

## Slide 18: 动态NAT配置示例
私有网络
[R1]nat address-group 1 122.1.2.1 122.1.2.3
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1 no-pat
在R1上配置动态NAT将内网主机的私有地址动态映射到公有地址。
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
NAT
R1
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
Internet
GE0/0/1

## Slide 19
NAT概述
静态NAT
动态NAT
NAPT、Easy-IP
NAT Server

## Slide 20: NAPT原理
NAT映射表
-------------
私有网络
动态NAT选择地址池中的地址进行地址转换时不会转换端口号，即No-PAT（No-Port Address Translation，非端口地址转换），公有地址与私有地址还是1:1的映射关系，无法提高公有地址利用率。
NAPT（Network Address and Port Translation，网络地址端口转换）：从地址池中选择地址进行地址转换时不仅转换IP地址，同时也会对端口号进行转换，从而实现公有地址与私有地址的1:n映射，可以有效提高公有地址利用率。
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
122.1.2.1
122.1.2.2
122.1.2.3
私有地址:端口 | 公有地址:端口
192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
192.168.1.2:17087 | 122.1.2.2:1026
192.168.1.254
NAT地址池
-------------
Internet
Notes: NAPT借助端口可以实现一个公有地址同时对应多个私有地址。该模式同时对IP地址和传输层端口进行转换，实现不同私有地址（不同的私有地址，不同的源端口）映射到同一个公有地址（相同的公有地址，不同的源端口）。

## Slide 21: NAPT转换示例 (1)
Select
映射表
-------------
源：192.168.1.1:10321
目的：200.1.2.3:80
1
源：122.1.2.2:1025
目的：200.1.2.3:80
2
122.1.2.1
122.1.2.2
122.1.2.3
Step 1
选择一个地址池中的地址，同时转换源IP、端口。
Step 2
同时生成一个临时的NAT映射表，其中记录：
[转换前源IP:端口]，[转换后IP:端口]。
私有地址:端口 | 公有地址:端口
192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
192.168.1.2:17087 | 122.1.2.2:1026
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
NAT地址池
-------------
Internet

## Slide 22: NAPT转换示例 (2)
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
查找NAT映射表，根据[公有地址:端口]信息查找对应的[私有地址:端口]，并进行IP数据报文目的地址、端口转换。
源：200.1.2.3:80
目的：122.1.2.2:1025
3
源：200.1.2.3:80
目的：192.168.1.1:10321
4
Internet
NAT映射表
-------------
Match
私有地址:端口 | 公有地址:端口
192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
192.168.1.2:17087 | 122.1.2.2:1026

## Slide 23: NAPT配置示例
私有网络
[R1]nat address-group 1 122.1.2.1 122.1.2.1
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1
在R1上配置NAPT让内网所有私有地址通过122.1.2.1访问公网。
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
NAT
R1
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
GE0/0/1
Internet

## Slide 24: Easy IP
NAT映射表
-------------
Easy IP：实现原理和NAPT相同，同时转换IP地址、传输层端口，区别在于Easy IP没有地址池的概念，使用接口地址作为NAT转换的公有地址。
Easy IP适用于不具备固定公网IP地址的场景：如通过DHCP、PPPoE拨号获取地址的私有网络出口，可以直接使用获取到的动态地址进行转换。
私有网络
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
私有地址:端口 | 公有地址:端口
192.168.1.1:10321 | 122.1.2.1:1025
192.168.1.2:17087 | 122.1.2.1:1026
192.168.1.254
Internet
Notes: DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol ，动态主机配置协议
PPPoE：Point-to-Point Protocol over Ethernet ，以太网承载PPP协议

## Slide 25: Easy IP配置示例
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000
在R1上配置Easy-IP让内网所有私有地址通过122.1.2.1访问公网。
私有网络
192.168.1.2/24
Web服务器
200.1.2.3
NAT
R1
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
GE0/0/1
Internet

## Slide 26
NAT概述
静态NAT
动态NAT
NAPT、Easy-IP
NAT Server

## Slide 27: NAT Server使用场景
私有网络
NAT Server：指定[公有地址:端口]与[私有地址:端口]的一对一映射关系，将内网服务器映射到公网，当私有网络中的服务器需要对公网提供服务时使用。
外网主机主动访问[公有地址:端口]实现对内网服务器的访问。
私有地址:端口 | 公有地址:端口
192.168.1.10:80 | 122.1.2.1:80
200.1.2.3
Web服务器
192.168.1.10
192.168.1.254
122.1.2.1
NAT
NAT映射表
-------------
Internet

## Slide 28: NAT Server转换示例
Match
私有地址:端口 | 公有地址:端口
192.168.1.10:80 | 122.1.2.1:80
源：122.1.2.1:80
目的：202.1.2.3:47819
4
源：192.168.1.10:80
目的：202.1.2.3:47819
3
源：200.1.2.3:47819
目的：122.1.2.1:80
1
源：200.1.2.3:47819
目的：192.168.1.10:80
2
查找NAT映射表，根据公有地址:端口信息查找对应的私有地址:端口，并进行IP数据报文目的地址、端口转换。
根据NAT映射表反向转换源IP、端口。
200.1.2.3
Web服务器
192.168.1.10
192.168.1.254
122.1.2.1
NAT
NAT映射表
-------------
Internet

## Slide 29: NAT Server配置示例
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 122.1.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global 202.10.10.1 8080 inside 192.168.1.1 80
在R1上配置NAT Server将内网服务器192.168.1.10的80端口映射到公有地址122.1.2.1的8080端口。
200.1.2.3
Web服务器
192.168.1.10
192.168.1.254
122.1.2.1
NAT
私有网络
Internet

## Slide 30: 思考题
何种NAT转换可以让外部网络主动访问内网服务器？
  静态NAT、NAT server都可以。静态NAT实现了双向互访，所以自然容许外部网络对内网服务器的访问。NAT Server的场景本身就是让外部网络主动访问内部服务器。
NAPT相比较于No-PAT有哪些优点？
  NAPT支持多个私有地址转换为一个共同的公有地址，公有地址利用率更高。
Notes: 静态NAT、NAT server都可以。静态NAT实现了双向互访，所以自然容许外部网络对内网服务器的访问。NAT Server的场景本身就是让外部网络主动访问内部服务器。
NAPT支持多个私有地址转换为一个共同的公有地址，公有地址利用率更高。

## Slide 31: 总结
在私有网络内使用私有地址，并在网络出口使用NAT技术，可以有效减少网络所需的IPv4公有地址数目，NAT技术有效地缓解了IPv4公有地址短缺的问题。
动态NAT、NAPT、Easy IP为私网主机访问公网提供源地址转换。
NAT Server实现了内网主机对公网提供服务。
静态NAT提供了一对一映射，支持双向互访。