## Slide 1: 广域网技术

## Slide 2: 前言
随着经济全球化与数字化变革加速，企业规模不断扩大，越来越多的分支机构出现在不同的地域。每个分支的网络被认为一个LAN（Local Area Network，局域网），总部和各分支机构之间通信需要跨越地理位置。因此，企业需要通过WAN（Wide Area Network，广域网）将这些分散在不同地理位置的分支机构连接起来，以便更好地开展业务。
广域网技术的发展，伴随着带宽不断的升级：早期出现的X.25只能提供64 kbit/s的带宽，其后DDN（Digital Data Network，数字数据网）和FR（Frame Relay，帧中继）提供的带宽提高到2 Mbit/s，SDH（Synchronous Digital Hierachy，同步数字结构）和ATM（Asynchronous Transfer Mode，异步传输模式）进一步把带宽提升到10 Gbit/s，最后发展到当前以IP为基础的10 Gbit/s甚至更高带宽的广域网络。
本课程主要讲解广域网技术基础概述以及PPP（Point-to-Point Protocol ，点对点协议）原理与相关应用。

## Slide 3: 目标
学完本课程后，您将能够：
  了解广域网基本概念和发展历史
  掌握PPP和PPPoE的工作原理
  掌握PPP和PPPoE的基本配置
  了解MPLS/SR相关技术的基本概念

## Slide 4
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
PPPoE原理与配置
广域网技术的发展

## Slide 5: 什么是广域网
广域网是连接不同地区局域网的网络，通常所覆盖的范围从几十公里到几千公里。它能连接多个地区、城市和国家，或横跨几个洲提供远距离通信，形成国际性的远程网络。
数据中心
企业分支
企业总部
居民小区
LAN
WAN
LAN
ISP

## Slide 6: 广域网与局域网区别
总部
分支2
分支1
自建专用网络
合作伙伴
客户
租用ISP网络
移动办公
家庭办公
局域网
广域网
远程办公
广域网是一种通过租用ISP网络或者自建专用网络来构建的覆盖地理区域比较广的计算机网络。
1
2
局域网
局域网是一种覆盖地理区域比较小的计算机网络。
Notes: 广域网与局域网的区别主要体现在以下几个方面：
  局域网带宽高但是传输距离短，无法满足广域网长距离传输；
  局域网设备通常都是交换机，广域网设备大多都是路由器；
  局域网属于某一个单位或者组织，广域网服务大多由ISP提供；
  广域网与局域网一般仅在物理层和数据链路层采用不同的协议或技术，其他层次基本没有差异；
  银行、政府、军队、大型公司的专用网络也属于广域网，且与Internet实现物理隔离；
  Internet只是广域网的一种，小企业借用Internet作为广域网连接。

## Slide 7: 早期广域网技术介绍
早期广域网与局域网的区别在于数据链路层和物理层的差异性，在TCP/IP参考模型中，其他各层无差异。
TCP/IP参考模型
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
PPP HDLC Frame Relay ATM
LAN技术
WAN技术
RS-232 V.24 V.35 G.703
IEEE 802.3/4/5/11
IP ICMP ARP
TCP UDP
HTTP FTP Telnet DNS SNMP
Notes: 初期广域网常用的物理层标准有EIA（Electronic Industries Alliance，电子工业协会）和TIA（Telecommunications Industry Association，电信工业协会）制定的公共物理层接口标准EIA/TIA-232（即RS-232）、 ITU（International Telecommunication Union，国际电信联盟）制定的串行线路接口标准V.24和V.35，以及有关各种数字接口的物理和电气特性的G.703标准等。
广域网常见的数据链路层标准有：HDLC（High-level Data Link Control，高级数据链路控制）、PPP（Point-to-Point Protocol，点到点协议）、FR（Frame Relay，帧中继）、ATM异步传输模式等，其中：
  HDLC协议是一种通用的协议，工作在数据链路层。数据报文加上头开销和尾开销后封装成HDLC帧，只支持在点到点的同步链路上的数据传输，不支持IP地址协商与认证，过于追求高可靠性，导致数据帧开销较大，传输效率较低。
  PPP协议工作在数据链路层，主要用在支持全双工的同、异步链路上，进行点到点之间的数据传输。由于它能够提供用户认证，易于扩充，并且支持同、异步通信，因而获得广泛应用。
  帧中继是一种工业标准的、交换式的数据链路协议，通过使用无差错校验机制，加快了数据转发速度。
  ATM是建立在电路交换和分组交换基础上的一种面向连接的交换技术，ATM传送信息的基本载体是53 Byte固定长度ATM信元。

## Slide 8: 广域网络设备角色介绍
广域网络设备基本角色有三种，CE（Customer Edge，用户边缘设备） 、PE （Provider Edge，服务提供商边缘设备） 和P（Provider ，服务提供商设备） 。具体定义是：
  CE：用户端连接服务提供商的边缘设备。CE连接一个或多个PE，实现用户接入。
  PE：服务提供商连接CE的边缘设备。PE同时连接CE和P设备，是重要的网络节点。
  P：服务提供商不连接任何CE的设备。
CE
CE
PE
PE
PE
PE
企业A
企业B
P
CE
CE
企业C
企业D
服务提供商

## Slide 9: 早期广域网技术的应用
早期的广域网技术主要是针对不同的物理链路类型，在数据链路层进行不同的二层封装。在CE与PE之间常用的广域网封装协议有PPP/HDLC/FR等，用于解决用户接入广域网的长距离传输问题。在ISP内部常用的广域网协议主要是ATM，它用于解决骨干网高速转发的问题。
PPP/HDLC/FR
ATM
PPP/HDLC/FR
ISP Backbone
CE
PE
CE
PE
CE
PE
CE
PE
PPP/HDLC/FR
PPP/HDLC/FR

## Slide 10
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
  PPP协议原理
  PPP协议配置
PPPoE原理与配置
广域网技术的发展

## Slide 11: PPP协议概述
PPP（Point-to-Point Protocol，点到点协议）是一种常见的广域网数据链路层协议，主要用于在全双工的链路上进行点到点的数据传输封装。
PPP提供了安全认证协议族PAP（Password Authentication Protocol，密码验证协议）和CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol，挑战握手认证协议）。
PPP协议具有良好的扩展性，例如，当需要在以太网链路上承载PPP协议时，PPP可以扩展为PPPoE。
PPP协议提供LCP（Link Control Protocol，链路控制协议），用于各种链路层参数的协商，例如最大接收单元，认证模式等。
PPP协议提供各种NCP（Network Control Protocol，网络控制协议），如IPCP（IP Control Protocol ，IP控制协议），用于各网络层参数的协商，更好地支持了网络层协议。
R1
R2
PPP
S1/0/0
S1/0/0
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商

## Slide 12: PPP链路建立流程
PPP链路的建立有三个阶段的协商过程，链路层协商、认证协商（可选）和网络层协商。
  链路层协商：通过LCP报文进行链路参数协商，建立链路层连接。
  认证协商（可选）：通过链路建立阶段协商的认证方式进行链路认证。
  网络层协商 ：通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。
R1
R2
PPP
S1/0/0
S1/0/0
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
链路层协商
1
认证协商（可选）
2
网络层协商
3

## Slide 13: PPP链路接口状态机
PPP协商由链路两端的接口完成。接口的状态表示了协议的协商阶段。
成功？
Dead
Establish
Authenticate
Network
Terminate
需要认证？
通过认证？
Yes（opened）
No
Yes
No
Success
Fail
Down
Closing
链路层协商
认证协商
网络层协商
1
2
3
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: 正常PPP链路建立需要经历链路建立阶段、认证阶段和网络层协商阶段，详细过程如下：
  通信双方开始建立PPP链路时，先进入到Establish阶段。
  在Establish阶段，进行LCP协商：协商通信双方的MRU（Maximum Receive Unit，最大接收单元）、认证方式和魔术字（Magic Number）等选项。协商成功后进入Opened状态，表示底层链路已建立。
  如果配置了认证，将进入Authenticate阶段。否则直接进入Network阶段。
  在Authenticate阶段，会根据连接建立阶段协商的认证方式进行链路认证。认证方式有两种：PAP和CHAP。如果认证成功，进入Network阶段，否则进入Terminate阶段，拆除链路，LCP状态转为Down。
  在Network阶段，PPP链路进行NCP协商。通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。最常见的NCP协议是IPCP，用来协商IP参数。
  在Terminate阶段，如果所有的资源都被释放，通信双方将回到Dead阶段。
PPP运行过程中，可以随时中断连接，物理链路断开、认证失败、超时定时器时间到、管理员通过配置关闭连接等动作都可能导致链路进入Terminate阶段。

## Slide 14: LCP报文格式
PPP报文可由Protocol字段标识不同类型的PPP报文。例如，当Protocol字段为0xC021时，代表是LCP报文。此时又由Code字段标识不同类型LCP报文，如下表所示。
Code | 名称 | 内容
0x01 | Configure-Request | 配置请求报文
0x02 | Configure-Ack | 配置成功报文
0x03 | Configure-Nak | 配置参数需协商
0x04 | Configure-Reject | 配置参数不识别
TLV结构包含LCP协商过程中常用的参数，例如MRU、认证协议和魔术字等。
Flag
Address
Control
Protocol
Information
FCS
Flag
Code
Identifier
Length
Data…
Type
Length
Value
Type
Length
Value
……
0x0021:IP报文
0x8021:IPCP报文
0xC021:LCP报文
0xC023:PAP报文
0xC223:CHAP报文
0x7E
0xFF
0x03
0~1500 Byte
0x7E
4 Byte
0xC021
PPP报文格式：
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: PPP帧格式：
  Flag字段标识一个物理帧的起始和结束，该字节为二进制序列01111110（0X7E）。
  PPP帧的Address字段字节固定为11111111 （0XFF），是一个广播地址。
  PPP数据帧的Control字段默认为00000011（0X03），表明为无序号帧。
  帧校验序列（FCS）字段是个16 bit的校验和，用于检查PPP帧的完整性。
  Protocol字段用来说明PPP所封装的协议报文类型，0XC021代表LCP报文，0XC023代表PAP报文，0XC223代表CHAP报文。
  Information字段包含Protocol字段中指定协议的内容，该字段的最大长度被称为最大接收单元MRU，缺省值为1500。
  当Protocol字段为0XC021时，Information结构如下：
    Identifier字段为1个字节，用来匹配请求和响应。
    Length域的值就是该LCP报文的总字节数据。
    Data字段则承载各种TLV（Type/Length/Value）参数用于协商配置选项，包括最大接收单元，认证协议等等。
LCP报文携带的一些常见的配置参数有MRU、认证协议和魔术字。
  在VRP（Versatile Routing Platform，通用路由平台）平台上，MRU参数使用接口上配置的MTU（Maximum Transmission Unit，最大传输单元）值来表示。
  常用的PPP认证协议有PAP和CHAP，一条PPP链路的两端可以使用不同的认证协议认证对端，但是被认证方必须支持认证方要求使用的认证协议并正确配置用户名和密码等认证信息。
  LCP使用魔术字来检测链路环路和其他异常情况。魔术字是随机产生的一个数字，随机机制需要保证两端产生相同魔术字的可能性几乎为0。

## Slide 15: LCP协商过程 - 正常协商
LCP协商由不同的LCP报文交互完成。协商由任意一方发送Configure-Request报文发起。如果对端接收此报文且参数匹配，则通过回复Configure-Ack响应协商成功。
Configure-Request
Configure-Ack
Configure-Request
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
1
2
1
2
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=b
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
1. 发起配置请求，携带本端参数。
2. 确认对端参数合法。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: R1和R2使用串行链路相连，运行PPP协议。当物理层链路变为可用状态之后，R1和R2使用LCP协商链路参数。
本例中，R1首先发送一个Configure-Request报文，此报文中包含R1上配置的链路层参数。当R2收到此Configure-Request报文之后，如果R2能识别并接受此报文中的所有参数，则向R1回应一个Configure-Ack报文。同样的，R2也需要向R1发送Configure-Request报文，使R1检测R2上的参数是不是可接受的。
R1在没有收到Configure-Ack报文的情况下，会每隔3秒重传一次Configure-Request报文，如果连续10次发送Configure-Request报文仍然没有收到Configure-Ack报文，则认为对端不可用，停止发送Configure-Request报文。

## Slide 16: LCP协商过程 - 参数不匹配
在LCP报文交互中出现LCP参数不匹配时，接收方回复Configure-Nak响应告知对端修改参数然后重新协商。
接口参数：
MRU=2000
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=b
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
1
2
Configure-Request
Configure-Nak
Configure-Request
（修改后的配置参数）
Configure-Ack
4
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
1. 发起配置请求，携带本端参数。
2. 对端参数不合法，进行参数协商。
3. 重新发起配置请求，携带协商后参数。
4. 确认对端参数合法。
3
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: 当R2收到R1发送的Configure-Request报文之后，如果R2能识别此报文中携带的所有链路层参数，但是认为部分或全部参数的取值不能接受，即参数的取值协商不成功，则R2需要向R1回应一个Configure-Nak报文。
在这个Configure-Nak报文中，只包含不能接受的链路层参数，并且此报文所包含的链路层参数将被修改为R2上可以接受的取值（或取值范围）。
在收到Configure-Nak报文之后，R1需要根据此报文中的链路层参数重新选择本地配置的其他参数，并重新发送一个Configure-Request。

## Slide 17: LCP协商过程 - 参数不识别
在LCP报文交互中出现LCP参数不识别时，接收方回复Configure-Reject响应告知对端删除不识别的参数然后重新协商。
Configure-Request
Configure-Reject
Configure-Request
（删除配置参数）
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
XXX=xxx
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
接口参数：
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=b
1
2
3
4
1. 发起配置请求，携带本端参数。
2. 对端参数无法识别，进行参数协商。
3. 重新发起配置请求，携带协商后参数。
4. 确认对端参数合法。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: 当R2收到R1发送的Configure-Request报文之后，如果R2不能识别此报文中携带的部分或全部链路层参数，则R2需要向R1回应一个Configure-Reject报文。在此Configure-Reject报文中，只包含不能被识别的链路层参数。
在收到Configure-Reject报文之后，R1需要向R2重新发送一个Configure-Request报文，在新的Configure-Request报文中，不再包含不被对端（R2）识别的参数。

## Slide 18: PPP认证模式 - PAP
链路协商成功后，进行认证协商（此过程可选）。认证协商有两种模式，PAP和CHAP。
PAP认证双方有两次握手。协商报文以明文的形式在链路上传输。
认证方
被认证方
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
数据库 | 
用户名 | 密码
hcia | Huawei123
LCP链路协商成功
底层链路建立，确定认证方式为PAP
S1/0/0接口上配置用于认证的用户名和密码
Authenticate-Request
用户名=hcia; 密码=Huawei123
PPP帧
Protocol=PAP
Authenticate-Ack
PPP帧
Protocol=PAP
1
2
2. 数据库匹配成功。
1. 被认证方发起认证。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: LCP协商完成后，认证方要求被认证方使用PAP进行认证。
PAP认证协议为两次握手认证协议，密码以明文方式在链路上发送，过程如下：
  被认证方将配置的用户名和密码信息使用Authenticate-Request报文以明文方式发送给认证方。
  认证方收到被认证方发送的用户名和密码信息之后，根据本地配置的用户名和密码数据库检查用户名和密码信息是否匹配；如果匹配，则返回Authenticate-Ack报文，表示认证成功。否则，返回Authenticate-Nak报文，表示认证失败。

## Slide 19: PPP认证模式 - CHAP
CHAP认证双方有三次握手。协商报文被加密后再在链路上传输。
认证方
被认证方
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
数据库 | 
用户名 | 密码
hcia | Huawei123
S1/0/0接口上配置用于认证的用户名和密码
LCP链路协商成功
底层链路建立，确定认证方式为CHAP
Code=1（Challenge）
ID=1；Name=“”；Random
PPP帧
Protocol=CHAP
Code=2（Response）
ID=1；Name=“hcia”；MD5结果
PPP帧
Protocol=CHAP
Code=3（Success）
ID=1；Message=“Welcome”
PPP帧
Protocol=CHAP
ID=1
HASH
MD5结果
Random
Huawei123
接口配置密码
1
2
3
1. 认证方发起挑战，携带随机数。
2. 被认证方本地计算并回复MD5。
3. 认证方本地计算，并验证。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: LCP协商完成后，认证方要求被认证方使用CHAP进行认证。
CHAP认证过程需要三次报文的交互。过程如下：
  认证方主动发起认证请求，认证方向被认证方发送Challenge报文，报文内包含随机数（Random）和ID。
  被认证方收到此Challenge报文之后，进行一次加密运算，运算公式为MD5{ ID＋随机数＋密码}，意思是将Identifier、随机数和密码三部分连成一个字符串，然后对此字符串做MD5运算，得到一个16 Byte长的摘要信息，然后将此摘要信息和端口上配置的CHAP用户名一起封装在Response报文中发回认证方。
  认证方接收到被认证方发送的Response报文之后，按照其中的用户名在本地查找相应的密码信息，得到密码信息之后，进行一次加密运算，运算方式和被认证方的加密运算方式相同；然后将加密运算得到的摘要信息和Response报文中封装的摘要信息做比较，相同则认证成功，不相同则认证失败。
使用CHAP认证方式时，被认证方的密码是被加密后才进行传输的，这样就极大的提高了安全性。
加密算法声明
  使用加密算法时，MD5（数字签名场景和口令加密）加密算法安全性低，存在安全风险，在协议支持的加密算法选择范围内，建议使用更安全的加密算法，例如AES/RSA（2048位以上）/SHA2/HMAC-SHA2。

## Slide 20: NCP协商 - 静态IP地址协商
PPP认证协商后，双方进入NCP协商阶段，协商在数据链路上所传输的数据包的格式与类型。以常见的IPCP协议为例，它分为静态IP地址协商和动态IP地址协商。
静态IP地址协商需要手动在链路两端配置IP地址。
Configure-Request （10.1.1.1）
Configure-Ack
Configure-Request （10.1.1.2）
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
1
2
1
2
1. 发送配置请求，携带本端 配置的IP地址。
2. 确认对端地址合法。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: NCP主要用来建立和配置不同的网络层协议，协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。常见的有IPCP等。
静态IP地址商过程如下：
  每一端都要发送Configure-Request报文，在此报文中包含本地配置的IP地址；
  每一端接收到此Configure-Request报文之后，检查其中的IP地址，如果IP地址是一个合法的单播IP地址，而且和本地配置的IP地址不同（没有IP冲突），则认为对端可以使用该地址，回应一个Configure-Ack报文。

## Slide 21: NCP协商 - 动态IP地址协商
动态IP地址协商支持PPP链路一端为对端配置IP地址。
Configure-Request （0.0.0.0）
Configure-Nak （10.1.1.1）
Configure-Ack
Configure-Request （10.1.1.1）
Configure-Request （10.1.1.2）
Configure-Ack
1
2
3
4
5
6
1. 发送配置请求，本地无IP地址。
2. 对端地址不合法，协商IP地址。
3. 重新发送配置请求，携带IP地址。
4. 确认对端地址合法。
R1
R2
PPP
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
5. 发送配置请求，携带本端的IP地址。
6. 确认对端地址合法。
特性介绍
链路建立
LCP协商
认证协商
NCP协商
Notes: 动态协商IP地址的过程如下：
  R1向R2发送一个Configure-Request报文，此报文中会包含一个IP地址0.0.0.0，表示向对端请求IP地址；
  R2收到上述Configure-Request报文后，认为其中包含的地址（0.0.0.0）不合法，使用Configure-Nak回应一个新的IP地址10.1.1.1；
  R1收到此Configure-Nak报文之后，更新本地IP地址，并重新发送一个Configure-Request报文，包含新的IP地址10.1.1.1；
  R2收到Configure-Request报文后，认为其中包含的IP地址为合法地址，回应一个Configure-Ack报文；
  同时，R2也要向R1发送Configure-Request报文请求使用地址10.1.1.2，R1认为此地址合法，回应Configure-Ack报文。

## Slide 22
早期广域网技术概述
PPP协议原理与配置
  PPP协议原理
  PPP协议配置
PPPoE原理与配置
广域网技术的发展

## Slide 23: PPP基础配置命令
配置接口封装PPP协议
[Huawei-Serial0/0/0] link-protocol ppp
在接口视图下，将接口封装协议改为ppp，华为串行接口默认封装协议为ppp。
配置协商超时时间间隔
[Huawei-Serial0/0/0] ppp timer negotiate seconds
在PPP LCP协商过程中，本端设备会向对端设备发送LCP协商报文，如果在指定协商时间间隔内没有收到对端的应答报文，则重新发送。

## Slide 24: PAP认证配置命令
配置验证方以PAP方式认证对端
[Huawei-Serial0/0/0] ppp authentication-mode pap
配置验证方以PAP方式认证对端，首先需要通过AAA将被验证方的用户名和密码加入本地用户列表，然后选择认证模式。
配置被验证方以PAP方式被对端认证
[Huawei-Serial0/0/0] ppp pap local-user user-name password { cipher | simple } password
配置本地被对端以PAP方式验证时，本地发送PAP用户名和口令。
[Huawei-aaa] local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password
[Huawei-aaa] local-user user-name service-type ppp

## Slide 25: CHAP认证配置命令
配置验证方以CHAP方式认证对端
[Huawei-Serial0/0/0] ppp authentication-mode chap
2. 配置被验证方以CHAP方式被对端认证
[Huawei-Serial0/0/0] ppp chap user user-name
配置本地用户名，配置本地被对端以CHAP方式验证时的口令。
[Huawei-aaa] local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password
[Huawei-aaa] local-user user-name service-type ppp
[Huawei-Serial0/0/0] ppp chap password { cipher | simple } password

## Slide 26: 配置举例 - PAP认证
[R1]aaa #添加待认证用户信息
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa]local-user huawei service-type ppp
#指定认证用户业务类型
[R2]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R1-Serial1/0/0]ppp authentication-mode pap
#指定认证模式为PAP
[R1-Serial1/0/0]ip address 10.1.1.1 30
[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial1/0/0]ppp pap local-user huawei password cipher huawei123 #添加PPP认证的用户信息
[R2-Serial1/0/0]ip address 10.1.1.2 30
认证方
被认证方
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
R1的配置如下：
R2的配置如下：
实验要求：
  在R1与R2之间的PPP链路上启用PAP认证功能；
  将R1配置为认证方；
  将R2配置为被认证方。

## Slide 27: 配置举例 - CHAP认证
[R1]aaa #添加待认证用户信息
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa]local-user huawei service-type ppp
#指定认证用户业务类型
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R1-Serial1/0/0]ppp authentication-mode chap
#指定认证模式为CHAP
[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial1/0/0]ppp chap user huawei
[R2-Serial1/0/0]ppp chap password cipher huawei123
#添加PPP认证的用户信息
认证方
被认证方
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S1/0/0
S1/0/0
R1的配置如下：
R2的配置如下：
实验要求：
  在R1与R2之间的PPP链路上启用CHAP认证功能；
  将R1配置为认证方；
  将R2配置为被认证方。

## Slide 28: 思考题
（多选）下面关于PPP描述正确的是 (ABDE)。
  A. PPP支持将多条物理链路捆绑为逻辑链路以增大带宽。
  B. PPP支持明文和密文认证。
  C. PPP扩展性不好，不可以部署在以太网链路上。
  D. 对物理层而言， PPP支持异步链路和同步链路。
  E. PPP支持多种网络层协议，如IPCP等。
Notes: ABDE

## Slide 29: 本章总结
通过回顾早期广域网技术的类型和应用，介绍了广域网发展演进的历程，从开始的电路交换网络到后期IP化网络，再到MPLS标签交换网，最后引出SR网络，随着网络技术的不断的发展，网络也变得越来高效智能。
介绍PPP协议的工作原理，包括PPP链路建立的参数协商，认证协商以及网络层协商的过程。重点分析了PPP的两个认证协议PAP和CHAP，描述了它们的工作过程以及不同之处。