## Slide 1: 广域网技术

## Slide 2: 前言
随着经济全球化与数字化变革加速，企业规模不断扩大，越来越多的分支机构出现在不同的地域。每个分支的网络被认为一个LAN（Local Area Network，局域网），总部和各分支机构之间通信需要跨越地理位置。因此，企业需要通过WAN（Wide Area Network，广域网）将这些分散在不同地理位置的分支机构连接起来，以便更好地开展业务。
广域网技术的发展，伴随着带宽不断的升级：早期出现的X.25只能提供64 kbit/s的带宽，其后DDN（Digital Data Network，数字数据网）和FR（Frame Relay，帧中继）提供的带宽提高到2 Mbit/s，SDH（Synchronous Digital Hierachy，同步数字结构）和ATM（Asynchronous Transfer Mode，异步传输模式）进一步把带宽提升到10 Gbit/s，最后发展到当前以IP为基础的10 Gbit/s甚至更高带宽的广域网络。
本课程主要讲解广域网技术基础概述以及PPPoE原理与相关应用。

## Slide 3: 目标
学完本课程后，您将能够：
  掌握PPPoE的工作原理
  掌握PPPoE的基本配置
  了解MPLS/SR相关技术的基本概念

## Slide 4
PPPoE原理与配置
  PPPoE概述
  PPPoE基础配置
广域网技术的发展

## Slide 5: 什么是PPPoE
PPPoE（PPP over Ethernet，以太网承载PPP协议）是一种把PPP帧封装到以太网帧中的链路层协议。PPPoE可以使以太网网络中的多台主机连接到远端的宽带接入服务器。
PPPoE集中了PPP和Ethernet两个技术的优点。既有以太网的组网灵活优势，又可以利用PPP协议实现认证、计费等功能。
PPP帧结构：
PPPoE帧结构：
Flag | Address | Control | Protocol | Information | FCS | Flag
DMAC | SMAC | Eth-Type | PPPoE-Packet | FCS
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: 运营商希望把一个站点上的多台主机连接到同一台远程接入设备，同时接入设备能够提供与拨号上网类似的访问控制和计费功能。在众多的接入技术中，把多个主机连接到接入设备的比较经济的方法就是以太网，而PPP协议可以提供良好的访问控制和计费功能，于是产生了在以太网上传输PPP报文的技术，即PPPoE。
PPPoE利用以太网将大量主机组成网络，通过一个远端接入设备接入因特网，并运用PPP协议对接入的每个主机进行控制，具有适用范围广、安全性高、计费方便的特点。

## Slide 6: PPPoE应用场景
PPPoE实现了在以太网上提供点到点的连接。PPPoE客户端与PPPoE服务器端之间建立PPP会话，封装PPP数据报文，为以太网上的主机提供接入服务，实现用户控制和计费，在企业网络与运营商网络中应用广泛。
PPPoE的常见应用场景有家庭用户拨号上网、企业用户拨号上网等。
PPPoE服务器端
PPPoE客户端
PPPoE报文
PC-A
PC-B
PC-C
……
PPPoE客户端
PPPoE客户端
Internet
所有主机安装PPPoE客户端拨号软件，每个主机都是一个PPPoE客户端，分别与PPPoE服务器端建立一个PPPoE会话。每个主机单独使用一个账号，方便运营商对用户进行计费和控制。
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立

## Slide 7: PPPoE会话建立
PPPoE的会话建立有三个阶段，PPPoE发现阶段、PPPoE会话阶段和PPPoE终结阶段。
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
PPPoE协商
PPP协商
PPPoE断开
PPP协商内容包括LCP协商、PAP/CHAP认证、NCP协商等阶段。
用户下线，客户端断开连接或者服务器端断开连接。
1
2
3
用户接入，创建PPPoE虚拟链路。
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立

## Slide 8: PPPoE报文
PPPoE会话的建立通过不同的PPPoE报文交互实现。PPPoE报文结构及常见的报文类型如下所示：
Code | 名称 | 内容
0x09 | PADI | PPPoE Active Discovery Initiation，PPPoE激活发现起始报文
0x07 | PADO | PPPoE Active Discovery Offer，PPPoE激活发现服务报文
0x19 | PADR | PPPoE Active Discovery Request，PPPoE激活发现请求报文
0x65 | PADS | PPPoE Active Discovery Session-confirmation，PPPoE激活发现会话确认报文
0xa7 | PADT | PPPoE Active Discovery Terminate，PPPoE激活发现终止报文
4 bit
4 bit
2 Byte
1 Byte
2 Byte
6 Byte
6 Byte
6 Byte
2 Byte
40 Byte ~ 1494 Byte
4 Byte
Version
Type
Code
Length
Session ID
DMAC
PPP-Packet
PPPoE-Header
FCS
Eth-Type
SMAC
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: PPPoE报文封装在Ethernet帧中，Ethernet中各字段解释如下：
DMAC：表示目的设备的MAC地址，通常为以太网单播目的地址或者以太网广播地址（0xFFFFFFFF）。
SMAC：表示源设备的以太网MAC地址。
Eth-Type：表示协议类型字段，当值为0x8863时表示承载的是PPPoE发现阶段的报文。当值为0x8864时表示承载的是PPPoE会话阶段的报文。
PPPoE字段中的各个字段解释如下：
  VER：表示PPPoE版本号，值为0x01。
  Type：表示类型，值为0x01。
  Code：表示PPPoE报文类型，不同取值标识不同的PPPoE报文类型。
  PPPoE会话ID，与以太网SMAC和DMAC一起定义了一个PPPoE会话。
  Length：表示PPPoE报文的长度。

## Slide 9: PPPoE发现阶段
PPPoE协议发现有四个步骤：客户端发送请求、服务端响应请求、客户端确认响应和建立会话。
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PADI
PADI
PADI
PADI
Step:1
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PADO-B
PADO-B
PADO-A
PADO-A
Step:2
PADR
PADR
Step:3
PADS
PADS
Step:4
Session ID
客户端广播请求需要的服务。
可能会有多个服务器能够提供客户端服务。
客户端优选最先收到的服务响应并发送服务请求。
服务器端通过分配Session ID给客户端确定会话建立。
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: PPPoE客户端在本地以太网中广播一个PADI报文，此PADI报文中包含了客户端需要的服务信息。
  PADI报文的目的MAC地址是一个广播地址，Code字段为0x09，Session ID字段为0x0000。
  所有PPPoE服务器端收到PADI报文之后，会将报文中所请求的服务与自己能够提供的服务进行比较。
如果服务器端可以提供客户端请求的服务，就会回复一个PADO报文。
  PADO报文的目的地址是发送PADI报文的客户端MAC地址，Code字段为0x07，Session ID字段为0x0000。
客户端可能会收到多个PADO报文，此时将选择最先收到的PADO报文对应的PPPoE服务器端，并发送一个PADR报文给这个服务器端。
  PADR报文的目的地址是选中的服务器端的MAC地址，Code字段为0x19，Session ID字段为0x0000。
PPPoE服务器端收到PADR报文后，会生成一个唯一的Session ID来标识和PPPoE客户端的会话，并发送PADS报文。
  PADS报文的目的地址是PPPoE客户端的MAC地址，Code字段为0x65，Session ID字段是PPPoE服务器端为本PPPoE会话产生的Session ID。
会话建立成功后，PPPoE客户端和服务器端进入PPPoE会话阶段。

## Slide 10: PPPoE会话阶段
PPPoE会话阶段会进行PPP协商，分为LCP协商、认证协商、NCP协商三个阶段。
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PPP参数协商
在整个会话阶段，由PPPoE服务器端分配的Session ID值保持不变。
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: PPPoE会话阶段可分为两部分：PPP协商阶段和PPP报文传输阶段。
PPPoE Session上的PPP协商和普通的PPP协商方式一致，分为LCP、认证、NCP三个阶段。
  LCP阶段主要完成建立、配置和检测数据链路连接。
  LCP协商成功后，开始进行认证，认证协议类型由LCP协商结果决定。
  认证成功后，PPP进入NCP阶段，NCP是一个协议族，用于配置不同的网络层协议，常用的是IP控制协议（IPCP），它负责配置用户的IP地址和DNS服务器地址等。
PPPoE Session的PPP协商成功后，就可以承载PPP数据报文。在这一阶段传输的数据包中必须包含在发现阶段确定的Session ID并保持不变。

## Slide 11: PPPoE会话终结阶段
当PPPoE客户端希望关闭连接时，会向PPPoE服务器端发送一个PADT报文，用于关闭连接。
同样，如果PPPoE服务器端希望关闭连接时，也会向PPPoE客户端发送一个PADT报文。
PADT中通过携带Session ID值来标识需要关闭的会话。
PPPoE客户端
PPPoE服务器端A
PPPoE服务器端B
PPPoE服务器端C
PADT
PPPoE概述
PPPoE发现
PPPoE会话
PPPoE终结
报文结构
会话建立
Notes: 在PADT报文中，目的MAC地址为单播地址，Session ID为希望关闭的连接的Session ID。一旦收到一个PADT报文之后，连接随即关闭。

## Slide 12
PPPoE原理与配置
  PPPoE概述
  PPPoE基础配置

## Slide 13: PPPoE基础配置
[Huawei] dialer-rule
1.
通过拨号规则来配置发起PPPoE会话的条件
[Huawei-Dialer1]dialer user username
2.
配置拨号接口用户名，此用户名必须与对端服务器用户名相同
3.
将接口置于一个拨号访问组
4.
指定当前拨号接口使用的拨号绑定
[Huawei-Dialer1]dialer-group group-number
[Huawei-Dialer1]dialer bundle number
5.
将物理端口与dialer-bundle进行绑定
[Huawei-Ethernet0/0/0]pppoe-client dial-bundle-number number

## Slide 14: 配置实例 - PPPoE客户端
实验要求：
  将R1设置为PPPoE客户端，R2为PPPoE服务器端；
  在R1上配置PPPoE客户端拨号接口；
  在R1上配置PPPoE客户端拨号接口的认证功能；
  R1上的拨号接口获取PPPoE服务器端分配的IP地址；
  R1通过拨号接口可以访问服务器端。
[R1]dialer-rule
[R1-dialer-rule]dialer-rule 1 ip permit
[R1-dialer-rule]quit
[R1]interface dialer 1
[R1-Dialer1] dialer user enterprise
[R1-Dialer1] dialer-group 1
[R1-Dialer1] dialer bundle 1
[R1-Dialer1] ppp chap user enterprise@huawei
[R1-Dialer1] ppp chap password cipher huawei123
[R1-Dialer1] ip address ppp-negotiate
GE0/0/1
PPPoE 服务器端
PPPoE客户端
GE0/0/0
R1
R2
1.创建拨号接口并配置被认证方用户名和密码：
2.将拨号接口绑定出接口：
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer 1
3.配置本端到达服务器端的缺省路由：
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]pppoe-client dial-bundle-number 1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
Notes: PPPoE客户端配置包括三个步骤。
第一步配置一个拨号接口。
  dialer-rule命令用于进入Dialer-rule视图，在该视图下，可以通过拨号规则来配置发起PPPoE会话的条件。
  interface dialer number命令用来创建并进入Dialer接口。
  dialer user user-name命令用于配置对端用户名，这个用户名必须与对端服务器上的PPP用户名相同。
  dialer-group group-number命令用来将接口置于一个拨号访问组。
  dialer bundle number命令用来指定Dialer接口使用的Dialer bundle。设备通过Dialer bundle将物理接口与拨号接口关联起来。
第二步是在接口上将Dialer Bundle和接口绑定：
  pppoe-client dial-bundle-number number命令来实现Dialer Bundle和物理接口的绑定，用来指定PPPoE会话对应的Dialer Bundle，其中number是与PPPoE会话相对应的Dialer Bundle编号。
第三步配置一条缺省静态路由，该路由允许在路由表中没有相应匹配表项的流量都能通过拨号接口发起PPPoE会话。

## Slide 15: 配置实例 - PPPoE服务器端
实验要求：
  在PPPoE服务器端上创建为客户端分配IP的地址池；
  PPPoE服务器端完成PPPoE客户端认证并分配合法的IP地址。
[R2]ip pool pool1 #创建地址池，指定分配的IP地址和网关
[R2-ip-pool-pool1]network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[R2-ip-pool-pool1]gateway-list 192.168.1.254
[R2]interface Virtual-Template 1 #创建虚拟模板接口
[R2-Virtual-Template1]ppp authentication-mode chap
[R2-Virtual-Template1]ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
[R2-Virtual-Template1]remote address pool pool1
1.创建地址池与虚拟模板：
2.将物理接口与虚拟模板绑定：
3.创建访问用户：
GE0/0/1
PPPoE服务器端
PPPoE客户端
GE0/0/0
R1
R2
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-server bind virtual-template 1
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]aaa #添加认证用户信息
[R2-aaa]local-user huawei1 password cipher huawei123
[R2-aaa]local-user huawei1 service-type ppp
Notes: PPPoE服务器端配置
  interface virtual-template命令用来创建虚拟模板接口，或者进入一个已经创建的虚拟模板接口视图。
  pppoe-server bind命令用来配置PPPoE接入用户上线绑定的虚拟模板接口。

## Slide 16: 配置验证
<R1>display interface Dialer 1
Dialer1 current state: UP
Line protocol current state: UP (spoofing)
Description: HUAWEI, AR Series, Dialer1 Interface
Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 192.168.10.254/32
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Physical is Dialer
Bound to Dialer1:0:
Dialer1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
[R1]display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID Bundle Dialer Intf Client-MAC Server-MAC State
0 1 1 GE0/0/1 54899876830c 000000000000 IDLE
[R1]display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID Bundle Dialer Intf Client-MAC Server-MAC State
1 1 1 GE0/0/1 00e0fc0308f6 00e0fc036781 UP
1、查看拨号接口详细信息
2、查看PPPoE-client会话初始状态信息
3、查看PPPoE-client会话建立状态信息
Notes: display interface dialer[ number ]命令用于查看拨号接口的配置，便于定位拨号接口的故障。
LCP opened, IPCP opened表示链路的状态完全正常。
display pppoe-client session summary命令用于查看PPPoE客户端的PPPoE会话状态和统计信息。
  ID表示PPPoE会话ID，Bundle ID和Dialer ID的值与拨号参数配置有关。
  Intf表示客户端侧协商时的物理接口。
  State表示PPPoE会话的状态，包括以下四种：
    IDLE表示当前会话状态为空闲。
    PADI表示PPPoE会话处于发现阶段，并已经发送PADI报文。
    PADR表示PPPoE会话处于发现阶段，并已经发送PADR报文。
    UP表示PPPoE会话建立成功。

## Slide 17: 思考题
（多选）下面关于PPP描述正确的是 ( )。
  A. PPP支持将多条物理链路捆绑为逻辑链路以增大带宽。
  B. PPP支持明文和密文认证。
  C. PPP扩展性不好，不可以部署在以太网链路上。
  D. 对物理层而言， PPP支持异步链路和同步链路。
  E. PPP支持多种网络层协议，如IPCP等。
（单选）PPPoE客户端向服务器端发送PADI报文，服务器端回复PADO报文。其中， PADO报文是一个什么帧 ？ ( )
  A. 组播 B. 广播 C. 单播 D. 任播
（单选）以太网数据帧的Length/Type字段取以下哪个值时，表示承载的是PPPoE发现阶段的报文 ？ ( )
  A. 0x0800 B. 0x8864 C. 0x8863 D. 0x0806
Notes: ABDE
B
C

## Slide 18: 本章总结
通过回顾早期广域网技术的类型和应用，介绍了广域网发展演进的历程，从开始的电路交换网络到后期IP化网络，再到MPLS标签交换网，最后引出SR网络，随着网络技术的不断的发展，网络也变得越来高效智能。
介绍PPP协议的工作原理，包括PPP链路建立的参数协商，认证协商以及网络层协商的过程。重点分析了PPP的两个认证协议PAP和CHAP，描述了它们的工作过程以及不同之处。
PPP协议在当前最主要的应用是PPPoE，通过分析PPPoE会话的发现、协商、建立及拆除的过程，全面了解PPPoE的工作机制及配置。

## Slide 19: 更多信息
SRv6技术与产业白皮书
  https://e.huawei.com/cn/material/networking/ne-router/c1e6ffbba36147a1aab69f16a7cf0499
（多媒体）Segment Routing IPv6进阶系列-01 产生背景
  https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100086272?idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C9858933%7C21134118
（多媒体）Segment Routing IPv6进阶系列-02 基本原理
  https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100086273?idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C9858933%7C21134118